SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE CĂTRE 
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII – I.S.C. 
ÎN TRIMESTRUL IV - 2015 ȘI TOTAL CUMULAT 
ÎN ANUL 2015

Cuprins

INTRODUCERE	3

Capitolul 1 CADRUL DE REGLEMENTARE	3

Capitolul 2 OBIECTIVELE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. ŞI MODUL DE INTEGRARE A ACESTORA ÎN ANSAMBLUL ACTIVITĂŢILOR AVÂND CA SCOP REALIZAREA POLITICILOR SECTORIALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR	5

Capitolul 3 DATE STATISTICE	6

3.1.	Activitatea de control desfășurată în domeniul calității în construcții, performanței energetice a clădirilor, urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții	7

3.1.1.	Activitatea de control în domeniul calității în construcții	8

3.1.2.	Control în domeniul performanței energetice a clădirilor	41

3.1.3.	Control în urbanism, amenajarea teritoriului și respectarea disciplinei de autorizare și executare a lucrărilor de construcții	41

3.2.	Activitatea desfăşurată în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții, al stațiilor de producere betoane, mixturi asfaltice, agregate minerale, al laboratoarelor de încercări în construcții și al autorizării  laboratoarelor de încercări în construcții și a diriginților de șantier	42

3.3.	Activitatea desfășurată în domeniul avizării lucrărilor publice și acorduri	44

3.4.	Activitatea de soluționare a petițiilor	45

3.5.	Activitatea de participare în comisiile de recepți/e la terminarea lucrărilor	45

3.6.	Alte activități specifice desfășurate	45

3.7.	Factori care afectează structura și numărul activităților de control cuprinse în programul de activitate aprobat de conducerea ISC	46

Capitolul 4 PRIORITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII	47

ANEXE:

ANEXA nr. 1 – Date statistice privind activitatea de control și inspecție efectuată în trimestrul IV-2015 şi total cumulat în anul 2015

ANEXA nr. 2 – Graficul activităţilor de control efectuate în trimestrul IV - 2015

ANEXA nr. 3 – Graficul activităţilor de control efectuate în anul 2015

# INTRODUCERE

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral din venituri proprii.

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile calităţii în construcţii, performanței energetice a clădirilor și inspecției sistemelor de încălzire/climatizare, amenajării teritoriului şi urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii, supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, avizării, în condițiile legii, a documentaţiilor tehnico–economice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice.

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele normative aplicabile în domeniile sale de exercitare a controlului, potrivit atribuțiilor generale și specifice, a structurii de organizare și a numărului de posturi aprobate.

Structura de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii este reglementată de  Ordonanţa Guvernului nr. 24/2014 privind stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor, de Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobată prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 525/24.07.2013 privind aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., cu modificările ulterioare și de ordinul ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice nr. 322/27.02.2015 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. are în structura organizatorică 8 inspectorate regionale în construcții, fără personalitate juridică, în subordinea cărora își desfășoară activitatea 41 de inspectorate județene în construcții și Inspectoratul în Construcții al Municipiului București.

Inspectoratele regionale în construcții funcționează în ariile teritoriale de competență care se suprapun limitelor teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, instituite potrivit prevederilor  Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu completările și modificările ulterioare.

# Capitolul 1
CADRUL DE REGLEMENTARE

Activitățile Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. sunt reglementate prin:

- Programul de guvernare 2013 – 2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 45/21.12.2012, angajamentele şi obligaţiile prevăzute în directivele Uniunii Europene, standardele europene armonizate şi eurocodurile aplicabile în condiţiile de mediu adecvat pentru o dezvoltare teritorială durabilă şi integrată;

- Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții- I.S.C., aprobată cu modificări de Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2011;

- Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice;

- Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

- Legea nr. 230/2003 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport

- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, cu modificările ulterioare

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural

- Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

- Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/24.07.2013 privind aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 privind aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

- Hotărârea Guvernului  nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;

- Hotărârea Guvernului  nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii;

- Hotărârea Guvernului  nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului  nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului  nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1516/2008 privind aprobarea regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării;

- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, din 9 martie 2011;

- Ordinul M.D.R.A.P. nr. 901/2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările ulterioare;

- Ansamblul de norme tehnice specifice domeniului construcţiilor, normele metodologice, regulamentele şi proceduri de control şi inspecţie;

- Protocoale inter-instituţionale.

- Proceduri privind exercitarea de către I.S.C. a controlului de stat în domeniile sale de competență, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

# Capitolul 2
OBIECTIVELE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. ŞI MODUL DE INTEGRARE A ACESTORA ÎN ANSAMBLUL ACTIVITĂŢILOR AVÂND CA SCOP REALIZAREA POLITICILOR SECTORIALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

Cu o tradiţie de peste 150 de ani, înființat în anul 1862, organizat prin Decret de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza ca serviciu de inspecție pentru lucrările publice, colectivul de inspectori în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., are ca obiectiv promovarea prin activitățile desfășurate a principiilor integrității, ale bunei credințe, profesionalismului, obiectivității și respectului față de lege.

În acord cu evoluţia procesului investiţional, a volumului şi structurii activităţilor din domeniul construcțiilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor avute în dezvoltarea economică a României și de realizare a politicilor sectoriale din domeniu, ca parte a programelor naţionale de dezvoltare, activitățile programate sunt adaptate permanent condiţiilor reale ale pieţei construcţiilor, la data efectuării activităților.

Obiectivele principale ale Inspectoratului de Stat în Construcţii:

- Urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de reglementare în domeniile:

    - calităţii în construcţii, în toate etapele, de concepţie, proiectare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;

    - creșterii performanței energetice a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/ climatizare;

    - disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului;

    - autorizării executării lucrărilor de construcţii;

    - supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările armonizate;

    - urmăririi comportării în exploatare şi recepţia lucrărilor de construcţii;

    - autorizării diriginţilor de şantier;

    - autorizării laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii;

    - implementării sistemului de management al calităţii construcţiilor;

    - avizării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare.

- Asigurarea activităţii de monitorizare, control şi evaluare, precum şi de diseminare şi culegere a datelor şi informaţiilor din piaţa construcţiilor.

- Organizarea și exercitarea de către factorii responsabili a activităților privind disciplina în construcţii.

- Asigurarea liberei circulaţii a produselor pentru construcţii pe piaţa unică europeană, în condiţii de siguranţă pentru utilizatori şi mediu.

Întregul ansamblu de activităţi are ca scop:

    - întărirea funcţiei de control al statului în domeniul construcţiilor;

    - asigurarea integrării în structurile europene, prin colaborarea cu organismele de reglementare implicate în armonizarea normelor româneşti în domeniul construcţiilor cu cele practicate în Uniunea Europeană;

    - responsabilizarea factorilor implicaţi în exercitarea activităţilor de control pentru autorizarea continuării lucrărilor ajunse în fazele determinante pentru rezistența mecanică şi stabilitatea construcţiilor;

    - aplicarea, în mod echidistant, cu responsabilitate şi transparenţă a prevederilor legale;

    - susţinerea unor politici active în domeniul sistemelor de management al calităţii în construcţii, dezvoltării şi optimizării sistemelor de management aplicabile, de stimulare a implementării și certificării sistemelor de management al calităţii de către operatorii economici cu activitate în construcţii;

    - participarea ca avizator și factor consultativ în procesul de elaborare a reglementărilor tehnice în construcţii.

# Capitolul 3
DATE STATISTICE

În trimestrul IV al anului 2015, pe baza programelor de control întocmite de către colectivele de inspectori în construcții organizate la nivelul inspectoratelor județene în construcții, respectiv ale Inspectoratului în construcții al municipiului București, a fost aprobată de către conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții efectuarea unui număr de 3.398 activități de control în domeniul calității în construcții, disciplinei de autorizare a executării lucrărilor de construcții, amenajarea teritoriului și urbanismul, performanței energetice a clădirilor, supravegherea pieţei produselor pentru construcţii și evaluarea laboratoarelor de încercări în construcții, din care 515 activități de control în faze determinante și au fost raportate un număr de 6.339 activități de control. Din acestea, un număr de 2.341 activități de control reprezintă activități cuprinse în programele aprobate.

Potrivit atribuțiilor specifice, suplimentar activităților de control se desfășoară activități de avizare lucrări publice, emitere acorduri pentru intervenții asupra construcțiilor existente, autorizare laboratoare de încercări în construcții, autorizare diriginți de șantier, soluționare petiții, participare în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, intervenții în caz de calamități și accidente tehnice în exploatare, fapt ce determină înregistrarea unui număr total de 19.477 activități și 4.483 deficiențe constatate, pentru care au fost dispuse 4.536 de măsuri și 457 sancțiuni contravenționale aplicate, în cuantum de 1.676,75 mii lei.

Datele centralizatoare privind activitatea de control și inspecție efectuată de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., în trimestrul IV – 2015 și total cumulat în anul 2015 sunt cuprinse în anexele:

  - ANEXA nr. 1 – Date statistice privind activitatea efectuată în trimestrul IV – 2015 și total cumulat în anul 2015;

  - ANEXA nr. 2 – Graficul activităţilor de control efectuate în trimestrul IV al anului 2015;

  - ANEXA nr. 3 – Graficul activităţilor de control efectuate în anul 2015;

Detalierea pe domenii de activitate a numărului activităților este prezentată în tabelul de mai jos:

| Principalele domenii de activitate | Număr activităţi efectuate în trim. IV-2015 | Număr activităţi efectuate Total în anul 2015 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL ACTIVITĂŢI, din care pentru: | 19.766 | 70.229 |
| A. DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI ȘI AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII | 5.816 | 21.169 |
| B. DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR DE PRODUCERE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE ȘI AGREGATE MINERALE, AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ȘI A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER | 812 | 2.641 |
| C. AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI EMITERE ACORDURI | 8.769 | 33.093 |
| D. SOLUȚIONARE PETIȚII ȘI SOLICITĂRI DE INFORMAȚII ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC | 2.358 | 8.404 |
| E. PARTICIPAREA ÎN COMISIILE DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR | 2.011 | 4.922 |

Activităţile de control efectuate se raportează la un număr de 63.200 obiective de investiţii care sunt înregistrate în evidenţele inspectoratelor județene în construcţii respectiv a Inspectoratului în construcții al municipiului București, pe baza comunicării făcute de către investitori privind data de începere a execuţiei lucrărilor de construcţii.

## 3.1.	Activitatea de control desfășurată în domeniul calității în construcții, performanței energetice a clădirilor, urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții

Sinteza privind numărul activităților de control efectuate în domeniul calității în construcții, performanței energetice a clădirilor, urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții este prezentată în tabelul următor:

| Domeniul de activitate | Număr activităţi efectuate în trim. IV-2015 | Număr activităţi efectuate Total în anul 2015 |
| --- | --- | --- |
| DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI ȘI AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, Total, din care: | 5.816 | 21.169 |
| Activităţi de control în proiectare | 56 | 313 |
| Activităţi de control în execuţie | 5.065 | 17.576 |
| Activităţi de control privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor | 226 | 1.218 |
| Activităţi de control privind implementarea sistemului de management al calităţii în construcţii | 73 | 449 |
| Activităţi de control privind performanța energetică a clădirilor | 98 | 613 |
| Activităţi de control privind respectarea disciplinei de autorizare şi execuţie a lucrărilor de construcţii | 275 | 906 |
| Activităţi de control privind amenajarea teritoriului şi urbanismul | 23 | 94 |

| Total sume încasate de către Inspectoratul de Stat în Construcții în trimestrul IV 2015, reprezentând cotele de 0,1% respectiv 0,5% pentru efectuarea activităților controlului statului privind disciplina în urbanism, respectiv pentru controlul de stat privind calitatea în construcții | 103.830.265,18 lei |
| --- | --- |

Măsurile dispuse pentru soluționarea neconformităților constatate ca urmare a acţiunilor de control efectuate, sunt centralizate și sistematizate în tabelul următor:

| Măsurile dispuse | Număr măsuri în trim. IV-2015 | Număr măsuri Total an 2015 |
| --- | --- | --- |
| Sesizarea Instituţiei Prefectului sau a emitentului autorizaţiei de construire /autorizaţiei de desfiinţare în vederea anulării actului de autoritate emis | 28 | 86 |
| Sesizarea autorităţii publice în vederea aplicării art. 29 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Total, din care: | 12 | 49 |
|  | Preşedinţii consiliilor judeţene | 1 | 1 |
|  | Primarii localităţilor urbane | 5 | 18 |
|  | Primarii localităţilor rurale | 6 | 30 |
| Sesizarea MDRAP potrivit Legii nr. 3/2011 de aprobare a OG nr. 41/2010 | - | 1 |
| Sesizarea organelor de urmărire penală, pentru faptele care constituie infracţiuni | 34 | 48 |
| Oprirea lucrărilor |  | 101 | 384 |
| Refacerea lucrărilor |  | 177 | 976 |
| Expertizarea lucrărilor |  | 179 | 674 |
| Consolidarea lucrărilor |  | - | 14 |
| Interzicerea utilizării construcţiilor | 3 | 11 |
| Alte măsuri dispuse | 3.082 | 13.655 |
| TOTAL MĂSURI DISPUSE | 3.616 | 15.898 |

| Numărul de sancțiuni contravenționale aplicate: | 441 | 1.721 |
| --- | --- | --- |
| Cuantumul amenzilor aplicate (mii lei) | 1.616,25 | 3.236,27 |

### 3.1.1.	Activitatea de control în domeniul calității în construcții

Activitatea de control în domeniul calității reprezintă ponderea cea mai mare a controalelor efectuate și se prezintă astfel:

- Control în proiectare – au fost efectuate 56 controale la societățile comerciale cu activitate de proiectare în domeniul construcțiilor, constatându-se 121 de neconformități majore și grave privind elaborarea de proiecte incomplete, care conțin neconcordanțe între partea scrisă și desenată, fără detalii de execuție, cu caiete de sarcini incomplete, nerespectări ale normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, pentru care au fost aplicate 9 amenzi contravenționale în cuantum de 47,50 mii lei.

- Control în execuție – au fost efectuate 5.065 controale la obiectivele în execuție lucrări de construcții, din care 2.985 controale în faze determinante. Au fost constatate 2.573 de neconformități. Pentru fapte ce constituie contravenții au fost aplicate 348 sancțiuni în cuantum de 1.258,25 mii lei.

Neconformitățile cele mai frecvente, pentru care s-a dispus oprirea, refacerea sau expertizarea lucrărilor executate au fost:

- executarea, fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g) din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- executarea de modificări, transformări, consolidări la construcţii, ori demolarea acestora, cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acestora;

- executarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi;

- neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier autorizați;

- nerespectarea proiectelor și a detaliilor de execuție;

- nesesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în organizarea necorespunzătoare și neasigurarea de către operatorii economici care execută lucrări de construcţii a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestați, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat;

- încălcarea prevederilor referitoare la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării execuției lucrărilor;

- neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

- neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, privind realizarea și menținerea cerințelor fundamentale în etapa de realizare a construcțiilor de către factorii implicați, potrivit responsabilităților fiecăruia.

În cursul trimestrului de referință s-a finalizat controlul tematic pentru verificarea calităţii lucrărilor de investiţii derulate prin programele coordonate/gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice dispus prin Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 77/17.02.2015.

PNDL, coordonat de MDRAP, este un program care a apărut ca o necesitate imperioasă de dezvoltare durabilă a investițiilor din spațiul rural și urban, prin dezvoltarea infrastructurii, a îmbunătățirii condițiilor existente și a serviciilor de bază.

La sfârşitul anului 2014, ISC a răspuns solicitării MDRAP de a colabora instituţional, din punct de vedere al competenţelor şi responsabilităţilor acestuia, la monitorizarea obiectivelor de investiţii derulate prin programele:

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programul de construcţii de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele naţionalizate, aprobat prin OUG nr. 74/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programul de dezvoltare a construcţiei de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare),

- Programul naţional privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe (conform O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare) şi

- Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori” (potrivit Legii nr. 224/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

După cum se știe, monitorizarea derulării proiectelor revine beneficiarilor, iar monitorizarea implementării PNDL revine MDRAP. Inspectoratul de Stat în Construcţii exercită controlul statului în domeniu, indiferent de sursa de finanţare a respectivului obiectiv de investiţii.

Astfel, controlul tematic aprobat, a avut ca scop verificarea calității lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții derulate prin programele coordonate/gestionate de MDRAP, control care s-a desfășurat în perioada 17 februarie – 13 noiembrie 2015, având ca prioritate monitorizarea obiectivelor de investiții finanţate prin PNDL.

Tipurile de obiective de investiții verificate au fost, în principal, alimentări cu apă și stații de tratare a apei, stații de epurare ape uzate, reabilitare/modernizare a drumurilor județene, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri din interiorul localităților.

Ca urmare a verificărilor efectuate, în baza atribuţiilor ce le revin, în continuare sunt exemplificate unele obiective cu constatările, neconformităţile şi măsurile dispuse de inspectoratele judeţene în construcţii din cadrul inspectoratelor regionale în construcţii:

IRC NORD-EST

La nivelul Inspectoratului Regional în Construcţii Nord-Est au fost în evidență un număr de 752 de obiective de investiții derulate prin programele coordonate/gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Din verificările efectuate a rezultat că la un număr 138 obiective nu au fost începute lucrările de construcții montaj și instalații aferente, conform adreselor transmise de primării şi verificate de inspectorii din Inspectoratele judeţene în construcţii.

Din evidențele existente la autoritățile publice locale rezultă că, la un număr de 88 obiective de investiții s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor.

În cadrul controlului tematic au fost efectuate 542 acțiuni de control.

Judeţul Botoşani

„Reabilitare drum comunal DC 14B, comuna Vlăsineşti, judeţul Botoşani”

În urma controlului s-au constatat nerespectări ale reglementărilor tehnice în vigoare privind punerea în operă a armăturilor. S-a dispus refacerea lucrărilor şi sancţionarea contravenţională a executantului.

„Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localităţile Coşula, Buda, Pădureni, Şupica, comuna Coşula, judeţul Botoşani”

În urma controlului s-a constatat executarea de lucrări fără autorizaţie de construire. S-a dispus oprirea lucrărilor, expertizarea celor executate, au fost sesizate organele de urmărire penală, iar dirigintele de şantier a fost sancţionat cu avertisment.

“Înfiinţare sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Coşula, Buda, Pădureni, Şupica, comuna Coşula, judeţul Botoşani”

În urma controlului s-a constatat executarea de lucrări fără autorizaţie de construire. S-a dispus oprirea lucrărilor, expertizarea celor executate, au fost sesizate organele de urmărire penală, iar dirigintele de şantier a fost sancţionat cu avertisment.

Judeţul Neamţ

„Înfiintare sistem de alimentare cu apa in satele Bozieni si Iucsa, comuna Bozieni, judeţul Neamţ”.

Autorizaţia de construire nr. 15/11.07.2013  prelungită până la data de 12.07.2016 prevede ca frontul de captare să fie format din 2 puţuri. Prin forarea puţului  P1 până la  adâncimea de 80m  s-a constatat lipsa stratului acvifer trecut în  fişa litologică a studiului hidrogeologic.

În aceste condiţii, prin grija beneficiarului  s-a identificat un alt amplasament al captării, un nou studiu hidrogeologic, soluţia finală fiind dren cu   L=85m si D=200mm  şi camera de inmagazinare tip cheson. Noua soluţie face conţinutul Dispoziţiei de şantier nr.2/14.03.2014, verificată de verificatori de proiecte atestaţi şi aprobată de beneficiar.  Deoarece în timpul executării lucrărilor au survenit modificări privind lucrările de construcţii  autorizate initial, lucrări ce depăşesc  acordurile  şi avizele obţinute de către comuna Bozieni, s-a dispus solicitarea unei noi Autorizaţii de construire.

Deoarece frontul de  captare este amplasat la baza unui versant cu semne vizibile de alunecare a terenului, s-a dispus  proiectantului completarea caietului de sarcini cu tehnologia de executarea săpăturilor şi soluţii de sprijinire a malurilor.

“Modernizare drumuri de interes local l= 4,5 km comuna Ceahlau, judeţul Neamţ”

În localitatea Bistricioara a fost  realizat un tronson de drum local, cu lungimea de cca. 850 m, având infrastructura din balast și piatră spartă, suprastructură din strat de legătură  BADPC 25 cu grosime de 5 cm, pentru care nu au fost prezentate documentele privind legalitatea execuţiei lucrărilor pe bază de proiecte verificate de verificatori de proiecte atestați.

Masurile dispuse au constat în:

- oprirea executării lucrărilor de modernizare  a drumului local executat pe un tronson de cca 850 m în localitatea Bistricioara, care are plecarea din DJ 155F,lucrări executate cu încălcarea prevederilor art. 3 alin 1 lit c din Legea nr.50/1991, republicată, respectiv a art.33 alin.I lit.a) din Legea nr.10/1995 și  expertizarea acestuia  de către un expert tehnic atestat pentru cerința A4 - rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele, în vederea stabilirii măsurilor și a soluțiilor tehnice se se impun;

- marcarea corespunzătoare a drumului cu panouri de semnalizare care să atenționeze participanții în trafic asupra aspectelor care privesc siguranța în trafic până la finalizarea lucrărilor;

- pentru nerespectarea AC a fost sanţionat contravenţional SC ASIRI INTERNATIONAL SA cu amedă în cuantum de 2.000 lei.

Judeţul Suceava

,,Alimentare cu apă sat Hânţeşti, comuna Hânţeşti, judeţ Suceava”

Acest obiectiv face obiectul unui dosar penal aflat în instanţă pentru plata în plus făcută de Primărie către constructorul SOCONI SRL Suceava.

Neconformitățile cu grad de repetabilitate ridicat au constat în:

- Execuția unor lucrări în baza unor dispoziții de șantier neînsușite de toți factorii cu responsabilități privind calitatea lucrărilor de construcții montaj și instalații aferente.

- Execuția unor lucrări pentru care, în prealabil, nu au fost însuşite procesele verbale de recepție calitativă, de către diriginte și proiectant.

- Neconvocarea / convocarea nejustificată la control în faze de execuție determinante.

- Emiterea unui certificat de urbanism fără a se solicita, pentru documentația de autorizare, expertiza tehnică și studiul geo.

- Emiterea unei autorizații de construire în lipsa acordului de la Regionala de căi ferate Iași pentru un drum situat în zona de siguranță a căii.

- Lipsa proiectului de execuție din șantier.

- Nerespectarea proiectelor tehnice și detaliilor de execuție proiectate.

- Nerespectarea caietelor de sarcini.

- Execuția lucrărilor după proiecte care nu au fost verificate la toate cerințele fundamentale prevăzute de norme.

- Execuția lucrărilor după documentații tehnice incomplete sau / și cu neconcordanțe între diferite secțiuni.

- Lipsa panourilor de identificare a investiției.

- Neanunțarea datei începerii lucrărilor la I.J.C.

- Execuția lucrărilor de construcții fără responsabil tehnic cu execuția atestat.

- Necompletarea la zi a cărții tehnice a construcției.

- Cartea tehnica nu a fost predata beneficiarului

- Executia de lucrări cu AC expirată

- PT si DDE neînsusite de expertul tehnic atestat

- In documentatia tehnica nu s-au preluat conditiile impuse prin aviz

În vederea soluționării neconformităților constatate au fost dispuse un număr total de 263 de măsuri iar pentru încălcarea unor prevederi ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost aplicate un număr de 45 sancțiuni contravenționale - în valoare de 69.020 lei.

IRC SUD-EST

Urmare activității de control desfășurate în perioada 16.02. – 13.11.2015 de către inspectorii în construcții ai Inspectoratelor Județene în Construcții Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Buzău și Vrancea, din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Est, au fost întocmite procese verbale de control prin care s-au consemnat neconformitățile constate, măsurile dispuse și după caz sancțiunile aplicate.

La nivelul IRC Sud Est s-au aflat în evidență un număr de 435 de obiective, așa cum au fost comunicate de către M.D.R.A.P. - I.S.C.

La data finalizării controlului tematic, un număr de 298 obiective erau în execuție, la un număr de 66 obiective lucrările nu erau începute iar un număr de 71 obiective erau recepționate.

Urmare controlului tematic au fost constatate un număr de 505 neconformități fiind dispuse un număr de 507 măsuri.

În cazul neconformităților sancționabile inspectorii în construcții au aplicat un număr de 40 sancțiuni în valoare de 34.770 lei.

Judeţul Constanţa

„Extindere şi modernizare reţea de apă în satele Closca, Horia si Tichilesti din comuna Horia, judeţul Constanţa”

Beneficiar: Comuna Horia, Executant: SC GLOBAL PORT’S SERVICES SRL, Proiectant: SC PRO APA SRL Constanţa

Lucrările de construcţii au fost recepţionate prin întocmirea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără notificarea în vederea participării la recepţie a reprezentantului Inspectoratul Judeţean în Construcţii Constanţa, aşa cum prevede art. 8 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

S-au modificat trasee şi diametre ale conductelor cuprinse în proiectul autorizat , doar pe baza unei note de constatare semnată de proiectant, beneficiar – comuna Horia, dirigintele de şantier şi executantul lucrărilor, fără a se elibera o altă autorizaţie de construire.

„Extindere reţea de distribuţie apă potabilă în zonele lotizate – Castel de apă Tuzla şi O.R.J.S.A. – şi reţea de canalizare în localitatea Tuzla”

Beneficiar Comuna Tuzla, Executant SC S.C.C.H. S.A Iaşi, Proiectant: SC VLADIA PREST SRL

Constatări/neconformităţi:

Conform observaţiilor făcute în anexa nr. 2 a procesului verbal de repţie finală înregistrat la Primăria Tuzla cu nr. 6604 / 21.11.2013, reţeaua de canalizare nu funcţionează la capacitatea proiectată pe străzile Teilor, Lalelelor şi Mecanizării, urmând ca remedierea problemelor să fie realizată până la data de 15.12.2013 de către S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI.

Prin adresa nr. 5488/14.07.2014, Primăria Tuzla atenţionează S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI că nici până la data respectivă nu s-a încheiat un document din care să reiasă că au fost /nu au fost remediate deficienţele constatate la recepţie.

Măsuri dispuse:

S-a dispus primăriei respectarea prevederilor  H.G. 273/1994, art.38, respectiv îndreptarea pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei cât şi pentru nefuncţionarea reţelei de canalizare pe străzile menţionate.

La această măsură dispusa, UAT Tuzla răspunde prin adresa înregistrată la IJC Constanţa cu nr. 32267/06.08.2015 că “va întocmi toate demersurile necesare pentru încheierea unei anexe la procesul verbal, care va purta semnăturile tuturor părţilor implicate în procedura de recepţie şi de constatare a remedierii deficienţelor“. Cu alte cuvinte, nici până la această dată nu s-au îndreptat pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei.

“Reamenajare sediul Primăria Horia”

Nu au fost convocaţi factorii responsabili pentru avizarea continuării lucrărilor de construcţii  (proiectant, diriginte de şantier,  antreprenor) având în vedere faptul că lucrările au fost întrerupte o perioadă lungă de timp.

Măsuri dispuse:

Antreprenorul S.C. TUDOR CONSTRUCT S.R.L. a fost sancţionat conform prevederilor Legii nr.10/1995, art. 33. cu amendă în valoare de 500 lei. Măsurile sunt în curs de ducere la îndeplinire. Amenda a fost achitată.

“Reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila - comuna Gârliciu”

Nu s-a putut prezenta capitolul A din Cartea tehnică a construcţiei – Documentaţia privind  proiectarea şi autorizarea lucrărilor de construcţii.

Investitorul nu a asigurat condiţiile legale de recepţie a lucrărilor de construcţii la terminarea  lucrărilor, astfel:

- Componenţa comisiei de recepţie nu respectă prevederile art. 7 din HGR nr. 273/1994 nefiind alcătuită din minim 5 membri (comisia a fost alcătuită din 3  membri, reprezentanţi ai autorităţii publice locale);

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, înregistrat la Primăria comunei Gârliciu cu nr. 1553/12.12.2014, nu precizează autorizaţia de construire în baza căreia au fost efectuate lucrările de construcţii şi nici constatările comisiei de recepţie  cu privire la existenţa documentaţiei tehnice. Deasemenea, Procesul verbal de recepţie, menţionează faptul că la  recepţie au mai participat şi alţi specialişti pe care îi nominalizează ca fiind reprezentanţi ai MDRAP, Consiliul Judeţean Constanţa, Inspectoratul Regional în Construcţii deşi aceştia nu au participat şi nici nu au fost nominalizaţi de instituţiile respective.

- Proiectantul nu a prezentat, referatul cu punctul de vedere privind modul în care a fost executată lucrarea;

- Investitorul nu a prezentat comisiei de recepţie, documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, care să certifice că au fost confirmate plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din Legea nr. 50/1991 şi art. 40 din Legea nr. 10/1995.

A fost sancţionat investitorul UAT Horia cf. art. 33 din Legea 10/1995, cu amendă în valoare de 2000 lei. Măsurile sunt în curs de ducere la îndeplinire. Amenda a fost achitată.

“Modernizare si reabilitare drumuri in comuna Cumpana”

Beneficiar: UAT Cumpana, Proiectant: SC VAMIG SRL Constanta, Executant: SC GA&MA ACTIV LOGYSTIC SRL.

Reprezentantul IJC Constanta nu a fost convocat la recepţia macadamului pe str. Burebista conform programului de control în faze determinante avizat, ceea ce contravine prevederilor art. 23 , lit.d) din Legea nr.10/1995, cu modificările ulterioare.

Pe strada Recoltei executată la finele anului 2014 la nivel de piatra spartă s-a executat în luna aprilie o lucrare de Reţea distribuţie gaze care prin săpaturile executate au infestat fundaţia de piatră spartă executată. De asemenea pe str. Dealul Spirii, la intersecţia cu str. Monumentului, pe o lungime de aprox.20m, pe o bandă de circulaţie fundaţia drumului a cedat pe traseul canalizării menajere.

În conformitate cu prevederile art. 33, alin.IV,  litera e), din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, neconvocarea tuturor factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei este contravenţie şi s-a sancţionat executantul cu amenda. Procesul verbal de recepţie calitativă încheiat între factorii prezenţi responsabili, respectiv proiectant, beneficiar şi executant impreună cu documentele ce au stat la baza încheierii acestui proces verbal, se vor ataşa la cartea tehnica a lucrării.

Refacerea zonelor menţionate cu neconformitaţi de pe str. Recoltei şi de pe str. Dealul Spirii se va realiza pe o soluţie dată de proiectant cu acceptul beneficiarului.

“Modernizare si asfaltare strazi in comuna Ostrov”

Beneficiar: UAT Ostrov, Proiectant: SC C&D BEST DESIGN CONCEPT SRL, Executant: SC LIKUD RO  SRL Bucuresti

Reprezentantul  proiectantului SC C&D BEST DESIGN CONCEPT SRL  nu a dus la îndeplinire în termenul stabilit, respectiv până pe data de 17.11.2014, măsurile dispuse prin procesul verbal de control în proiectare nr. 34860/27.10.2014 (completarea planurilor de situaţie întocmite pe suport topografic cu coordonate în sistemul de proiecţie stereografic 1970 cu vizarea lor de catre Oficiul Judeţean de Cadastru şi completarea caietelor de sarcini cu caiete de sarcini pentru execuţia terasamentelor, şanturilor betonate, rigolelor carosabile şi podeţelor), ceea ce în conformitate cu prevederile art.33, alin.V, lit. f, din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile ulterioare, constituie contravenţie si se sancţioneaza cu amendă.

Din Cartea tehnică aşa cum a fost ea prezentată la control lipseau urmatoarele documente: procesele verbale de lucrari ascunse întocmite pe straturi precum şi rapoartele de încercare  intocmite la execuţia casetelor de lărgire executate pe str. 1 Mai intre km 2+350 – km 2+768 stg+dr, conform dispoziţiei de şantier nr.2/11.11.2014, procesul verbal de lucrare ascunsă “frezare mixturi asfaltice” pe str. 1 Mai între km 2+350 – km 2+768, conform dispoziţiei de şantier nr.1/10.11.2014, procese verbale de lucrări ascunse şi procese verbale de recepţie calitativă încheiate la execuţia rigolelor pereate sau carosabile şi a podeţelor. Registrul de asternere mixturi asfaltice era incomplet lipsind din el date privind execuţia tronsonului da mixtură asfaltică, respectiv: pozitia km, partea drumului, grosimea stratului, numarul de treceri efectuate la compactare.

În conformitate cu prevederile art. 33, alin.V,  litera f), din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control este contravenţie şi s-a sancţionat proiectantul cu amenda. Noul termen pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul verbal de control în proiectare nr. 34860/27.10.2014 a fost stabilit pentru 21.08.2015.

Completarea Carţii tehnice cu documentele semnalate lipsă.

Măsurile dispuse au fost duse la îndeplinire iar amenda achitată.

“Amenajare trama stradala parcelare zona F Est comuna Valu lui Traian”

, Beneficiar: UAT Valu lui Traian, Proiectant RAJDP Constanta, Executant RAJDP Constanta

Constatari/Neconformitati:

Din cartea tehnica prezentată cu ocazia controlului lipseau înregistrările de laborator privind determinarea deformabilităţii cu ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului conform prevederilor Caietului de sarcini pentru executia lucrărilor de terasamente şi Normativului CD31/2002. Patul drumului executat pe cei 867m a fost protejat prin aşternerea substratului de nisip de 10 cm şi a unui strat de cca. 10cm de piatră spartă din fundaţia de piatră spartă proiectată. Pe zona executată, datorită intemperiilor din iarnă/primavară precum şi a traficului, au aparut numeroase denivelări şi refulări în carosabil.

Proiectul tehnic întocmit foloseşte ca referenţial pentru condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice la preparare, punere în operă şi recepţia îmbracaminţilor executate,  SR 174-1/2009 si SR 174 -2/1997, standarde care nu mai sunt în vigoare din luna septembrie 2013.

Masuri dispuse:

Avand în vedere lipsa documentelor doveditoare privind asigurarea capacitaţii portante la nivelul patului drumului pe sectorul executat la sfarsitul anului 2014, precum şi a degradarilor aparute în carosabil, la reluarea lucrărilor sistate prin adresa UAT Valu lui Traian nr. 969/16.01.2015, se vor reface lucrările executate pe cei 867m, prin înlăturarea nisipului şi pietrei sparte aşternute. Patul drumului va fi reprofilat şi din nou recepţionat cu fază determinantă, ocazie cu care se vor verifica urmatoarele elemente: cote si dimensiuni, gradul de compactare realizat, pantele transversale si capacitatea portanta, conform prevederilor Caietului de sarcini. Avand în vedere ca lucrarea este monitorizata prin Controlul tematic dispus prin adresa ISC nr.2925/10.02.15, reluarea lucrărilor va fi comunicată si la IJC Constanta.

Revizuirea documentaţiei tehnice de execuţie folosind ca referenţial pentru condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice la preparare, punere în operă şi recepţia îmbracaminţilor executate, standarde în vigoare la data executării lucrării.

Având în vedere că lucrarea este sistată din data de 16.01.2015, din lipsă de finanţare, măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire la reluarea lucrărilor.

“Amenajare trama stradala extindere parcelare zona C comuna Valu lui Traian” Beneficiar UAT Valu lui Traian, Proiectant Asocierea SC AUTOPRIMA SERV SRL Constanta / SC VAMIG SRL Constanta, Executant Asocierea SC AUTOPRIMA SERV SRL Constanta / SC VAMIG SRL Constanta

De la data sistării lucrărilor ( prin adresa UAT Valu lui Traian nr. 8220/31.05.2013 ) şi până în prezent au trecut mai bine de 2 ani, timp în care nu s-au luat măsuri de întreţinere pentru protejarea macadamului executat şi dat în circulaţie, conform prevederilor SR 179/1995, pct. 3.2.9, fapt ce a dus pe anumite sectoare la degradarea macadamului, prin spălarea materialului mărunt de împanare, apariţia unor zone cu ravenări în carosabil.

Avand în vedere sistarea lucrărilor solicitată de Primăria Valu lui Traian prin adresa nr.8220/31.05.2013, pentru realizarea şi menţinerea cerinţei “siguranţa în exploatare” pe întreaga durată de existentă a construcţiei conform prevederilor art.25 lit.a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare, Comuna Valu lui Traian, în calitate de proprietar al străzilor de pe teritoriul ei administrativ, are obligaţia luării unor măsuri de întreţinere pentru protejarea macadamului executat, conform prevederilor SR 179/1995, pct. 3.2.9. Înaintea  aşternerii stratului de mixtură asfaltică se vor reface zonele pe care au apărut degradări, pe o soluţie dată de proiectant cu acordul beneficiarului. Reluarea lucrărilor se va face prin fază determinantă : Receptia macadamului înainte de aştenerea îmbracaminţii bituminoase, ocazie cu care se vor verifica următoarele elemente: laţime, grosime, declivităţi, regularitatea suprafeţei, în conformitate cu prevederile Normativului C 56, Caietul XXI, anexa XXI - 1.

“Proiectare si executie modernizare drumuri de interes local in comuna Valu lui Traian”

Beneficiar UAT Valu lui Traian, Proiectant SC ALEX BUILDING SRL prin SC DELTA CON PLUS SRL – proiectant de specialitate, Executant SC ALEX BUILDING SRL

Din constatările consemnate în actul de control se reţin:

- Cartea tehnica prezentată la control era incompletă din ea lipsind sau fiind incomplete unele documente dupa cum urmeaza:

- Lipsa documente care să certifice performanţa şi conformitatea produselor, dupa caz, a urmatoarelor materiale: amestecul optimal, sorturile de piatră spartă din fundaţie, sorturile din compoziţia macadamului, binderul de criblura.

- Retetele de mixtura asfaltica - uzura si binder de criblura - nu sunt avizate de dirigintele de santier si de proiectant.

- Nivelmentele nu sunt insusite de RTE şi dirigintele de santier.

- Lipsa raport de încercare al capacitatii portante la nivel superior al fundatiei din piatra sparta.

- Pe strada Cameliei şi strada Primaverii lipsa raport de încercare pentru determinarea gradului de compactare la macadam.

- Pe strada Soarelui 3 lipsa raport de încercare pentru determinarea capacitaţii portante la nivel de pat drum.

- Pe strada Soarelui 2 km 0+107 – km 0+262 lipsă procesul verbal de recepţie calitativă la nivel de binder de criblură.

- Lipsa rapoarte de încercare pentru determinarea gradului de compactare şi a capacităţii portante la macadam pe urmatoarele strazi: Valea lui Cadar, Mujdaba Fichiret, Vulturilor, Gladiolei, Ostrovului, Afumati.

- Lipsa rapoarte de incercare grad de compactare la stratul de fundare si la macadam in casete pe str. Ovidiu

- Lipsa receptie strat suport inainte de asternere uzura pe str. Ovidiu, Nichifor Crainic 2 si IC Bratianu.

- Strazile Primaverii  si Cameliei executate la nivel de macadam in anul 2013 peste care s-a suprapus si o lucrare de distributie gaze s-au deteriorat.

- Reprezentantul IJC Constanta nu a fost convocat la receptia terenului de fundare , la receptia fundatiei de piatra sparta, la receptia macadamului, la receptia stratului de binder de criblura, pe str. Soarelui 2 conform programului de control in faze determinante avizat, ceea ce contravine prevederilor art. 25 , lit.d) din Legea nr.10/1995, cu modificarile ulterioare.

- Pe toate strazile prinse in prezentul proiect Primaria Valu lui Traian a demarat in anul 2014 alte doua lucrari una de Extindere canalizare menajera si alta de Distributie gaze naturale, lucrari care prin executia lor pot influenta negativ comportarea in timp a lucrarilor din prezentul proiect.

- Proiectul tehnic are unele neconcordante dupa cum urmeaza:

- Lungimea totala a strazilor este data in memoriul tehnic de 19,363 km iar daca adunam lungimile de strazi mentionate separat obtinem 19,278 km.

- In memoriul tehnic, str. Pepinierei este declarata ca str. principala de categoria III care ar trebui sa aibă in sistemul rutier un strat de BAD25 de 5cm si un strat de BAD16 de 4cm iar plansa T1 – profilul transversal tip PT3 este figurat numai un strat de BAD16 de 4 cm.

- Proiectul tehnic intocmit foloseste ca referential pentru conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mixturile asfaltice la preparare, punere in opera si receptia imbracamintilor executate,  SR 174-1/2009 si  SR 174 -2/1997, standarde care nu mai sunt in vigoare din luna septembrie 2013.

- În caietul de sarcini nu este prevăzut în clar valoarea deflexiunii caracteristice pe care trebuie s-o aiba fundaţia de piatră spartă acolo unde există deja o zestre de piatră spartă şi se vine cu un aport de 5 cm de piatră spartă.

Masurile dispuse au constat în:

- Completarea cartii tehnice cu toate documentele mentionate a fi lipsa sau incomplete. Pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de management al calitatii prin neintocmirea documentelor de calitate la zi, in conformitate cu prevederile art. 36, alin.II,  litera b) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, executantul a fost sanctionat cu amenda contraventionala.

- Inainte de asternerea mixturii asfaltice pe strazile Cameliei si Primaverii, se vor remedia strazile la nivel de macadam pe o solutie data de proiectant cu acordul beneficiarului. Continuarea lucrarilor de asfaltare a strazilor respective, se va face dupa receptia lucrarilor de remediere prin proces verbal incheiat intre executant, proiectant si beneficiar.

- In conformitate cu prevederile art. 36, alin.III,  lit. d), din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, neconvocarea tuturor factorilor cate trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei este contraventie si a fost sanctionat executantul SC ALEX BUILDING SRL cu amenda in valoare de 750lei.

Procesele verbale de receptie calitativa incheiate intre factorii prezenti responsabili, respectiv proiectant, beneficiar si executant impreuna cu documentele ce au stat la baza incheierii acestor procese verbale, se vor atasa la cartea tehnica a lucrarii.

- Primaria Valu lui Traian prin dirigintii de santier, vor urmari cu mare atentie refacerea sistemului rutier in santurile executate pentru amplasarea conductelor de gaze si canalizare si nu vor receptiona lucrarile decat cu prezentarea tuturor documentelor doveditoare privind executia corecta a lucrarilor ( procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de receptii calitative, determinari si incercari de laborator pe straturile executate, conform caietelor de sarcini aferente acestor lucrari ). In cazul in care se constata afectarea lucrarilor de Modernizare drumuri de interes local, refacerea acestor lucrari se va face numai pe baza unei soluții date de proiectant cu acceptul beneficiarului.

- Revizuirea documentatiei tehnice de executie folosind ca referential pentru conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mixturile asfaltice la preparare, punere in opera si receptia imbracamintilor executate, standarde in vigoare la data executarii lucrarii.

“Reabilitare drumuri de interes local in comuna Valu lui Traian”

Beneficiar: UAT Valu lui Traian, Proiectant:  Asocierea SC TELOXIM CON SRL Bucuresti / SC PRO CONS XXI SRL Bucuresti, Executant: Asocierea SC TELOXIM CON SRL Bucuresti / SC PRO CONS XXI SRL Bucuresti

Constatari/Neconformitati:

- Unele documente din Cartea tehnica, respectiv procese verbale de receptie calitativa erau incomplete din ele lipsind unele semnaturi:

- Semnatura dirigintelui de santier:

- Pe str. Tudor Vladimirescu km 0+590 – km 0+793 dr. si km 0+000 – km 0+160 dr.: receptia terenului de fundare, receptia stratului de forma, receptia fundatiei de piatra sparta la casetele de largire.

- Pe str. V. Alecsandri km 0+165 - km 0+215 dr.: receptia terenului de fundare, receptia stratului de forma, receptia fundatiei de piatra sparta la casetele de largire.

- Pe str. Unirii: receptia stratului de forma, receptia fundatiei de piatra sparta la casetele de largire.

- Pe str. Mihai Eminescu: receptia frezarii imbr. asfaltice existente intre km 1+254 – km 1+320 si receptia stratului de legatura intre km 1+320 – km 2+254.

- Pe str. Muresului : receptia stratului de forma la casetele de largire.

- Pe str. Republicii: receptia stratului de forma la casetele de largire.

- Semnatura proiectantului

- Pe str. Tudor Vladimirescu km 0+000 – km 0+160 stg. si km 0+160 – km 0+591 dr.:  receptia terenului de fundare, receptia stratului de forma, receptia fundatiei de piatra sparta la casetele de largire.

- Pe str. V. Alecsandri km 0+000 - km 0+165 dr.: receptia terenului de fundare, receptia stratului de forma, receptia fundatiei de piatra sparta la casetele de largire.

- Pe str. Mihai Eminescu km 1+238 – km 1+320

- stg+dr: receptia stratului de forma si fundatiei de piatra sparta in casetele de largire.

- Pe str. Baraganului si str. Unirii: receptia terenului de fundare in casetele de largire.

- Pe str. Vlasca si str. Liviu Rebreanu: receptia terenului de fundare, receptia stratului de forma, la casetele de largire.

- Reprezentantul IJC Constanta nu a fost convocat la receptia terenului de fundare la casetele de largire pe Tudor Vladimirescu – receptie teren fundare km 0+180 – 0+300dr, km 0+590 – 0+793 dr, km 0+000 – 0+160 stg. si  receptie strat de forma in casetele de largire , pe str. Republicii si str. Muresului – receptie strat de forma in casetele de largire,  conform programului de control in faze determinante avizat, ceea ce contravine prevederilor art. 23 , lit.d) din Legea nr.10/1995, cu modificarile ulterioare.

- Pe toate strazile prinse in prezentul proiect Primaria Valu lui Traian a demarat in anul 2014 alte doua lucrari una de Extindere canalizare menajera si alta de Distributie gaze naturale, lucrari care prin executia lor pot influenta negativ comportarea in timp a lucrarilor din prezentul proiect.

Masuri dispuse:

- Completarea tuturor documentelor incheiate ( procese verbale de receptie calitativa ) si anexarea la cartea tehnica cu toate semnaturile factorilor implicati.

- In conformitate cu prevederile art. 33, alin.IV,  litera e, din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, neconvocarea tuturor factorilor cate trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei este contraventie si a fost sanctionat executantul lider de asociere SC TELOXIM CON SRL Bucuresti cu amenda in valoare de 300lei.

Procesele verbale de receptie calitativa incheiate intre factorii prezenti responsabili, respectiv proiectant, beneficiar si executant impreuna cu documentele ce au stat la baza incheierii acestor procese verbale, se vor atasa la cartea tehnica a lucrarii.

III.Primaria Valu lui Traian prin dirigintii de santier, vor urmari cu mare atentie refacerea sistemului rutier in santurile executate pentru amplasarea conductelor de gaze si canalizare si nu vor receptiona lucrarile decat cu prezentarea tuturor documentelor doveditoare privind executia corecta a lucrarilor ( procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de receptii calitative, determinari si incercari de laborator pe straturile executate, conform caietelor de sarcini aferente acestor lucrari ). In cazul in care se constata afectarea lucrarilor de Reabilitare drumuri de interes local, refacerea acestor lucrari se va face numai pe baza unei soluții date de proiectant cu acceptul beneficiarului.

“Modernizare şi reabilitare tramă stradală în comuna Tuzla, judeţul Constanţa” Beneficiar: Comuna Tuzla, Executant: SC EDILITAR LOCAL TUZLA SRL, Proiectant: SC PG DELTA ELECTRON SRL/ SC YELLOW POWER SOURCE SRL/ SC PROCOTRANS SRL

Constatari/Neconformitati:

Pentru obiectivul de investitii sus menţionat, a fost emisă de primăria comunei Tuzla, autorizaţia de construire nr. 13/20.03.2014, care se referă la modernizarea şi reabilitarea unui număr de 15 străzi din intravilanul comunei Tuzla, având o zestre de piatră spartă existentă de grosimi diferite.

Documentaţia tehnică anexă la Autorizatia de construire adoptă un sistem rutier în următoarea soluţie tehnică:

- pe un număr de 5 străzi se prevede scarificarea şi reprofilarea cu adaos de piatră spartă a stratului de piatră spartă existent până la realizarea unui strat de fundaţie de 20 cm grosime,  un strat de bază de 8 cm de macadam şi un strat de uzură din mixtură asfaltică de 6 cm grosime;

- pe un număr de 10 străzi se prevede scarificarea şi reprofilarea cu adaos de piatră spartă a stratului de piatră spartă existent până la realizarea unui strat de fundaţie de 20 cm grosime, peste care se realizează un strat de 10 cm de macadam permeabilizat cu dublu tratament dublubituminos.

Lucrările de construire au început având la bază documentaţia anexă la Autorizaţia de construire nr. 13/20.03.2014.

Schimbarea solutiei tehnice adoptate pentru sistemul rutier pentru 10 din cele 15 strazi proiectate a fost iniţiată de către investitor – UAT Tuzla.

Lucrările de construire nu au fost oprite şi nu a fost solicitată emiterea unei autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, ceea ce contravine prevederilor art. 67 alin. (1) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, cu modificările si completările ulterioare.

A fost emisă Dispoziţia de şantier nr. 1/29.08.2014 prin care s-a modificat soluţia tehnică privind sistemul rutier pe 10 din cele 15 străzi, după cum urmează “Pentru toate aceste străzi care au în sistemul constructiv macadam de 10 cm grosime protejat de un tratament dublubituminos se va turna un covor asfaltic, respectiv un strat de mixtură bituminoasă BA16 cu grosimea de 6 cm pe toată lăţimea străzilor ce fac obiectul prezentei dispoziţii şi pentru care se întocmeşte NR (nota de renunţare) şi NCS (nota de cantitate suplimentară).”

Lucrările de construire sunt lucrări de drumuri şi se încadrează în categoria de lucrări reglementate de art. 3 lit c) al Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

„Modernizare drumurile comunale sat Ivrinezu Mare si Ivrinezu Mic comuna Pestera judetul Constanta”

Constatari/neconformitati

Prin adresa comunei Pestera nr.2052/03.04.2015, adresata si inregistrata la Inspectortul Judetean in Constructii Constanta cu numarul 12081/06.04.2015 se precizeaza “stadiul de executie in care se afla investitia” 100%.

La data controlului in teren nu se poate identifica executia vreunei lucrari de modernizare de drumuri in interiorul localitatilor Ivrinezu Mare si Ivrinezu Mic (strazi).

Măsuri dispuse:

S-a intocmit Referat catre Compartiment Juridic inregistrat cu nr. 51839/25.11.2015 in vederea analizarii, incadrarii juridice si aplicarea prevederior legale ce se impun.

“Înlocuirea conductelor de apa potabila cu grad avansat de uzura in localitatea  Izvoru Mare si achizitionare pompa apa comuna Pestera judetul Constanta ”

Prin adresa comunei Pestera nr.2052/03.04.2015, adresata si inregistrata la Inspectortul Judetean in Constructii Constanta cu numarul 12081/06.04.2015 se precizeaza  “stadiul de executie in care se afla investitia 50%.

La data controlului nu se poate aprecia stadiul fizic deoarece nu exista documente de referinta (proiect tehnic) nu exista Autorizatie de Construire , nu exista documente intocmite pe parcursul lucrarilor, acest tip de lucrari prin caracteristica generala sunt de tipul “lucrari ascunse” .

Măsuri dispuse:

S-a intocmit Referat catre Compartiment Juridic inregistrat cu nr.51836/25.11.2015 in vederea analizarii, incadrarii juridice si aplicarea prevederior legale ce se impun.

“Modernizare tronson trama stradala Ovidiu Sud, carosabil si trotuare, oras Ovidiu“. Constatari/neconformitati

Primaria orasului Ovidiu prin adresa nr. 14236/26.08.2015 inregistrata la IJC cu nr. 36011/28.08.2015, mentioneaza lucrarile privind -Modernizare tronson trama stradala cartier Ovidiu Sud strada D – ce fac parte din obiectivul Modernizare tronson trama stradala Ovidiu Sud , carosabil si trotuare, oras Ovidiu s-au executat si decontat din fonduri M.D.R.A.P in anul 2014.

La data controlului respectiv 10.11.2015 s-a intocmit PVC nr. 48934/10.11.2015 in care se mentioneaza faptul ca in data de 14.10.2015 s-a depus la IJC Constanta anunţul de începere lucrări cu nr. 436821/14.10.2015  în care la capitolul “Aduc la cunostinta”, se mentioneaza ca la data de 23.10.2015 vor incepe lucrarile de constructii.

Măsuri dispuse:

S-a intocmit Referat catre Compartiment Juridic inregistrat cu nr. 51827/25.11.2015 in vederea analizarii, incadrarii juridice si aplicarea prevederior legale ce se impun.

Judeţul Tulcea

“Executare reţea de canalizare şi branşamente aferente strada Ştefan cel Mare, str. Mihail Kogălniceanu, str. Gheorghe Lazăr, str. Cernei, oraş Babadag, judeţul Tulcea”.

Constatari/neconformitati:

Nesolicitarea de către executant a soluților de remediere a defectelor apărute în timpul execuției, încălcându-se prevederile art. 23, lit. e) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,cu modificările ulterioare.

Executantul S.C. GENERAL INSTAL COM S.R.L. BABADAG a înlocuit căminului de vizitare CVp9 din strada Gheorghe Lazăr fără solicitarea de la proiectant, a soluţiilor pentru remedierea  defecţiunii sesizate (s-a constatat, după montare, că acest cămin avea pierderi de apă, prezentând o fisură la partea inferioară).

Executantul S.C. GENERAL INSTAL COM S.R.L. BABADAG a fost sancţionat contravenţional conform prevederilor cap. IV, art. 33, aliniat V, litera b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare, cu amendă în valoare de 200 lei. Amenda a fost achitată.

Judeţul Galaţi

“Construcţie pod  pe DC 78 şi modernizarea DC 78, DC 100 şi a drumurilor de interes local în comuna Bălăşeşti, judetul Galaţi”;

Constatări neconformităţi:

Neconvocarea reprezentantului I.J.C. Galaţi pentru participarea la controlul lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției încălcându-se prevederile art 23, alin. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare;

SC CITADINA 98 SA în calitate de executant a fost sancţionată contravențional cu amendă în valoare de 700 de lei conform art. 33, alin. IV, lit. e) din Legea nr. 10/1995 - (PVCSC nr.16800/06.05.2015). Amenda a fost achitată.

“Modernizare drum comunal principal, comuna Gohor,judetul Galaţi”;

Constatări neconformităţi:

Neconvocarea reprezentantului I.J.C. Galaţi pentru participarea la controlul lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției încălcându-se prevederile art 23, alin. d), din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare;

SC TANCRAD SRL în calitate de executant a fost sancţionată cu amendă în valoare de 500 de lei  conform art.33, alin. IV, lit.e) din Legea 10/1995 - (PVCSC nr.7433/05.03.2015). Amenda a fost achitată.

“Modernizare drumuri locale în comuna Iveşti, judetul Galaţi”;

Constatări neconformităţi:

Neconvocarea reprezentantului IJC Galaţi pentru participarea la controlul lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției încălcându-se prevederile art 23, alin. d), din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare;

SC CITADINA 98 SA în calitate de executant a fost sancţionată cu amendă în valoare de 500 de lei conform art.33, alin. IV, lit. e) din Legea 10/1995 - (PVCSC nr.10517/26.03.2015). Amenda a fost achitată.

“Reabilitare drumuri comunale,comuna Jorăşti, judetul Galaţi”;

Constatări neconformităţi:

Neconvocarea reprezentantului I.J.C. Galaţi pentru participarea la controlul lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției încălcându-se prevederile art 23, alin. d), din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare;

SC LEMACONS SRL în calitate de executant a fost sancţionată cu amendă în valoare de 500 de lei conform art. 33, alin. IV, lit. e) din Legea nr. 10/1995 - (PVCSC nr.14336/21.04.2015). Amenda a fost achitată.

Neanunţarea la I.J.C. Galaţi de către investitor a datei începerii lucrărilor autorizate încălcându-se prevederile art. 7 alin (8), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare.

UAT Jorăşti în calitate de investitor a fost sancţionată contravențional cu amendă în valoare de 1000 lei, conform art. 26, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 50/1991- (PVCSC înregistrat cu nr.14337/21.04.2015). Amenda a fost achitată.

“Modernizare străzi prin metode alternative, în comuna Negrileşti, judeţul Galaţi”,

Constatări neconformităţi:

Neconvocarea reprezentantului I.J.C. Galaţi pentru participarea la controlul lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției încălcându-se prevederile art 23, alin. d), din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare;

SC CITADINA 98 SA în calitate de executant a fost sancţionată cu amendă în valoare de 500 de lei  conform art.33, alin. IV, lit. e) din Legea nr. 10/1995 - (PVCSC înr.19127/20.05.2015). Amenda a fost achitată.

Judeţul Brăila

„Construire sistem centralizat de canalizare și a unei stații de epurare în localitatea Măxineni, jud. Brăila”

Constatari/neconformitati:

Neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate, încălcându-se prevederile art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare.

Dirigintele de șantier ing. Mușat A. Ionel a fost sancționat contravențional conform prevederilor art. 26, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 50/1991, cu amendă în valoare de 1000 lei. Amenda a fost achitată.

Neîndeplinirea  obligațiilor investitorului: neanunțarea sistării lucrărilor pe o perioadă mai mare de timp, neprezentarea documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, neefectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice  cu privire la   întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce au devenit ascunse, încălcându-se prevederile art. 22 din Legea nr. 10/1995 privin calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.

Dirigintele de șantier ing. Mușat A. Ionel a fost sancționat contravențional conform  prevederilor art. 36, alin. II, lit. d) din Legea nr. 10/1995, cu amendă în valoare de 5000 lei. Amenda  a fost  achitată.

Măsura dispusă privind expertizarea lucrărilor a fost realizată.

Judeţul Buzău

“Sistem de canalizare menajeră și alimentare cu apă, satele CA Rosetti, localitatea CA Rosetti, Bâlhacu, Cotu Ciorii, Vizireni, comuna CA Rosetti, jud. Buzău”.

Sistem de canalizare menajeră și alimentare cu apă, satele CA Rosetti, localitatea CA Rosetti, Bâlhacu, Cotu Ciorii, Vizireni, comuna CA Rosetti, jud. Buzău.

Constatari/neconformitati:

Neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și neasigurarea condițiilor de verificare, încălcându-se prevederile Legii nr.10/1995, art. 23, lit. d).

SC Mega Edil SRL Buzău în calitate de executant a fost  sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr.10/1995, art. 33, pct. IV, lit. e) cu amendă în cuantum de 300 de lei. – (PVCSC nr. A/0000895 din 25.06.2015). Amenda a fost achitată. – (chitanţa  nr. 10000062843/01.07.2015).

Judeţul Vrancea

"Extindere canalizare în sistem vacuumatic sat Oreavu, județul Vrancea"

Beneficiar Primăria comunei Gugeşti, proiectant SC Alma Consulting SRL, executant S.C. Recon şi Doje SRL

Constatari/neconformitati:

– proces verbal nr. 17430/11.05.2015 - s-a constatat că executantul nu și-a îndeplinit obligația de a convoca factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției, încălcându-se prevederile art. 23, alin d) din Legea nr. 10/1995. I.J.C. Vrancea a încheiat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.0000846/11.05.2015, prin care executantul – ing. Ghiță Mihail - șef șantier SC Recon și Doje SRL, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 500 lei conform prevederilor art.33 IV, litera e) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Prin adresa înregistrată la IJC Vrancea cu nr. 22676/12.06.2015 a fost confirmată îndeplinirea măsurilor dispuse. Amenda a fost achitată.

"Modernizare străzi în zona Satu Vechi şi Centru, județul Vrancea"

Beneficiar Primăria comunei Gugeşti, proiectant SC Alma Consulting SRL, executant SC Lemacons SRL

Constatari/neconformitati:

- proces verbal nr. 22243/10.06.2015 - s-a constatat că executantul nu și-a îndeplinit obligația de a convoca factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției. I.J.C, încălcându-se prevederile art. 23, alin d) din Legea nr. 10/1995. Vrancea a încheiat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0000859/11.05.2015, prin care executantul – ing. Gogoncea Costică - șef șantier Asocierea SC  Lemacons SRL și SC VEGA 93 SRL, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 300 lei conform prevederilor art.33 IV, litera e) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Prin adresa înregistrată la IJC Vrancea cu nr. 29176/21.07.2015 a fost confirmată îndeplinirea măsurilor dispuse. Amenda  a fost achitată.

“Modernizare DC 106 Nereju-Păvălari, județul Vrancea”

Beneficiar: Primăria comunei Nereju

În anul 2009, SC Alma Consulting SRL a întocmit studiul de fezabilitate, proiect nr. 93-1/05/2009. Proiectarea şi execuţia au făcut obiectul contractului de lucrări nr. 4757/03.11.2009 încheiat între Consiliul Local al Comunei Nereju şi SC Tehnostrade SRL Băcău. SC Tehnostrade SRL Bacău s-a angajat să execute şi proiectul tehnic pentru această investiţie. Până la data controlului, 09.07.2015, nu a fost întocmit proiectul tehnic pentru această investiţie. A fost emis certificatul de urbanism nr. 75/18.06.2009 de către Consiliul Judeţean Vrancea în scopul „Asfaltare drum comunal DC 106, zona centrală a comunei Nereju, sat Sahastru”. Lucrările au demarat în anul 2009 , fără autorizaţie de construire, contrar prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construire- aspect consemnat în Procesul verbal de inspecţie al I.J.C.Vrancea. Conform celor constatate şi consemnate în Procesul verbal de inspecţie, în anul 2009  s-a atacat un sector de drum de 1,3 KM cuprins între satul Nereju şi satul Păvălari, respectiv a fost aşternut un strat de piatră spartă şi s-au montat trei podeţe tubulare dotate cu timpane şi camere de cădere şi s-au profilat şanţurile de scurgere a apelor. Din anul 2009 nu s-au mai executat nici un fel de lucrări la acest obiectiv de investiţii – proces verbal nr. 27243/2015. La data controlului starea  drumului  DC 106 este  foarte degradată, accesul cu mijloace auto se face cu dificultate. A fost  atenționat investitorul, Primăria comunei Nereju asupra faptului că executarea lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel fără autorizație de construire constituie infracțiune conform Legii 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 286/2009 privind Codul penal. În vederea reluarii execuţiei la  obiectivul  “Modernizare DC 106 Nereju-Păvălari”, Primăria comunei Nereju va relua procesul de autorizare pornind de la întocmirea raportului de expertiza tehnică privind starea actuală a drumului, conform prevederilor Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, reluarea execuţiei la obiectivul mentionat presupune respectarea obligatiilor investitorului stipulate in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată.

"Extindere reţea canalizare menajeră şi realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate în spaţiul rural al oraşului Panciu, judeţul Vrancea″

Beneficiar Primaria Panciu, proiectant SC INSTA THERM SRL Focșani, executant SC UNICOM SA Galați, SC CONSTRUCT EDIL SRL

Constatari/neconformitati:

- proces verbal nr. 18356/15.05.2015 - la data controlului s-a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 23, lit d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, de convocare a factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor, precum și ale art. 23, lit e) din Legea nr. 10/1995, de soluționare a neconformităților și neconcordanțelor apărute în timpul execuției, în baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. I.J.C. Vrancea a încheiat procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0000854/21.05.2015 prin care investitorul - Primăria Panciu prin ing. Câmpureanu Marin diriginte șantier, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 150 lei în conformitate cu prevederile art. 33, alin V, lit b) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare și nr. 0000853/20,05.2015 prin care executantul – ing. Părlătescu Cezar Vergil – R.T.E. SC CONSTRUCT EDIL SRL, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 300 lei conform art. 33, alin IV, lit e) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare. Amenzile au fost achitate. Nu se execută lucrări. S-a dispus completarea cărții tehnice cu documentele de recepție calitativă însușite de toți factorii implicați în procesul de execuție a lucrărior de construcții, precum și cu documentele care nu au fost prezentate. Măsurile dispuse au fost îndeplinite. S-a constatat că autorizația de construire nr. 32/24.04.2007 nu mai este în termenul de valabilitate,  reluarea execuţiei la obiectivul mentionat se va face cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, cu  modificarile si completarile  ulterioare.

"Alimentare cu apă satele Ţipău, Păvălari şi Carsocheşti, comuna Spulber, judeţul Vrancea″

Beneficiar Primăria comunei Spulber, proiectant SC Alma Consulting SRL, executant SC Exbal Prod SRL

Constatari/neconformitati:

– investitorul nu a anunțat începerea lucrărilor de construcții autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8 din Legea 50/1991. I.J.C. Vrancea a încheiat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0000852/19.05.2015, prin care investitorul – Rusu Vasile – Primar al comunei Spulber, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 1000 lei conform prevederilor art.26 (1) g) din Legea 50/1991 privind autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere  că  lucrările s-au executat în perioada iulie 2009- august 2014 fără autorizaţie de construire, contrar prevederilor legale, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vrancea a informat Consiliul Judeţean Vrancea, prin adresa nr. 20402/28.05.2015, în vederea aplicării prevederilor art.27 (1) din Legea 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: ”Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz“. Prin adresa nr. 51862/25.11.2015 a fost informat Inspectoratul Regional în Construcții Sud Est, respectiv consilierul juridic, în vederea întreprinderii demersurilor legale necesare având în vedere constatările făcute în procesul verbal nr. 18783/19.05.2015.

"Alimentare cu apă sat Mesteacăn, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea″

Beneficiar Primaria comunei Vizantea-Livezi, proiectant S.C. Cert Proiect SRL Focsani, executant SC Cristilory Prod SRL Panciu

Constatari/neconformitati:

– proces verbal nr. 17516/12.05.2015 - s-a constatat că S.C. Cristilory Prod SRL Panciu, a executat lucrări de construcţii fără a convoca factorii care trebuiau să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi anume, verificare natură teren fundare, verificare cofrare şi armare radier, pereţi şi placă rezervor, verificare instalaţii hidraulice şi proba de impermeabilitate a betonului pentru rezervor înmagazinare, proba hidraulică pe tronsoane, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor, contrar prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, modificată şi completată, Secţiunea 3, art. 23, lit. d). Executantul a fost sancționat contravențional cu amendă. S-a dispus completarea cărții tehnice cu documentele de recepție calitativă însușite de toți factorii implicați în procesul de execuție a lucrărior de construcții. I.J.C. Vrancea a încheiat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0017552/12.05.2015, prin care executantul - SC Cristilory Prod SRL, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 500 lei conform prevederilor art. 33 IV, litera e) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, modificată şi completată. Măsurile dispuse au fost îndeplinite.  Amenda a fost achitată.

“Retele distributie apa etapa II comuna Bîrseşti, judetul Vrancea”

Beneficiar: Primaria comunei Birsesti, Proiectant: S.C. Alma Consulting SRL, Executant: SC Star P&G SRL Braila

– I.J.C. Vrancea a înaintat adresa nr. 39698/21.09.2015 catre C.J. Vrancea, in vederea aplicării prevederilor Legii nr. 50/1991, art 27 alin.(1), întrucât există documente emise cu date contradictorii, confuze (Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor – parțial, nr. 3296/31.10.2012 și Autorizația de construire nr. 26 din 01.07.2013), lucrările de construcții executându-se anterior emiterii autorizației de construire, contrar prevederilor legale. Astfel, pentru lucrarea menţionată, autorizaţia de construire nr. 26/01.07.2013 a fost emisă pe parcursul executării lucrărilor de construire, fără expertiză tehnică, contrar prevederilor Ordinului nr. 839/2009, art. 59, alin (3). Lucrarile de construire sunt oprite. Pentru executantul lucrarilor de constructii, SC STAR P&G SRL Braila, Tribunalul Braila a dispus intrarea in faliment prin procedura generala in data de 26.06.2013.

IRC SUD MUNTENIA

La nivelul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia, controlul tematic a vizat efectuarea de acţiuni de control şi inspecţie asupra unui număr de 589 de obiective de investiții.

Judeţul Giurgiu

„Modernizare  străzi  în comuna Vedea, județul Giurgiu”

Investitor : Comuna Vedea;

Proiectant : S.C. BUILDING DESIGN 2000 S.R.L.;

Executant : S.C. GECOR   S.R.L.;

Stadiu fizic: Strada Sf. Pantelimon pe o lungime de 250m – scarificat, reprofilat, așternut strat balast și strat macadam.

Neconformități constatate:

- Comuna Vedea, în calitate de investitor/beneficiar și S.C. GECOR S.R.L au început execuția lucrărilor de construire fără autorizație de construire, contrar prevederilor art. 3, lit.c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; în conformitate cu prevederile art. 24  lit a), din aceeași lege, această faptă constituie infracțiune.

Măsuri dispuse:

- Oprirea executării lucrărilor începând cu data de 03.06.2015

- Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor executate, la stadiul fizic actual, pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin H.G.  nr. 925/1995.

- Obținerea autorizației de construire în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991, comunicarea  datei de începere a lucrărilor către I.J.C. Giurgiu, achitarea cotei de 0,1%  în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 50/1991 și cota de 0,7% din cheltuielile pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 10/1995 (valabilă la data controlului).

Sancțiuni aplicate:

A fost formulată plângere penală în conformitate cu art. 24 lit. a) din Legea nr. 50/1991.

“Modernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu, satele Oinacu, Braniștea și Comasca, județul Giurgiu”

Investitor : Comuna Oinacu

Proiectant : S.C. Trans Proiect Sud S.R.L. Alexandria;

Executant : S.C. Prescom Construct S.R.L. Bucșani .

Stadiu fizic:

Sat Oinacu:	– str.Grand – balast 100%, macadam ordinar –20% din grosimea proiectată

– str.Ovidiu – balast 100%, macadam ordinar- 20% din grosimea proiectată

Sat Braniștea:	– str. Sanitarului – balast 100%, macadam ordinar -20% din grosimea      proiectată

– str. Adunării – balast 100%, macadam ordinar 100%, BAD25- 30%

– str.Brutăriei – balast 100%, macadam ordinar 100%, BAD25- 100%

Neconformități constatate:

- Începerea execuției lucrărilor  s-a făcut în data de 05.12.2014 fără ca Primăria comunei Oinacu în calitate de investitor/beneficiar să înștiințeze Inspectoratul Județean în Construcții Giurgiu în acest sens, contrar prevederilor art.7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Pentru acest fapt Comuna Oinacu a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform prevederilor art.26 alin. (1) lit. g) și alin. (2) din legea menționată.

- Domnul Lungana Florică, în calitate de diriginte de șantier, nu a verificat conform obligațiilor prevăzute de art.44 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul M.D.R.T. nr.1496/13.05.2011,cu modificările și completările ulterioare, dacă există:

- anunțul de începere a lucrărilor la Inspectoratul Județean în Construcții Giurgiu;

- programul de control al calității  lucrărilor  în faze determinante avizat de către Inspectoratul Județean în Construcții Giurgiu înainte de începerea execuției lucrărilor;

- panoul de identificare a investiției.

Urmare acestor constatări, dirigintele de șantier a fost sancționat cu ”AVERTISMENT”, precum și contravențional, conform art.36, pct.II, lit.d)  din Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările ulterioare, privind calitatea în construcții.

- La data controlului executantul, S.C. Prescom Construct S.R.L. Bucșani, nu a  prezentat:

- procedurile și instrucțiunile de lucru;

- planul calității;

- programul de control al calității lucrărilor ajunse în faze determinante avizat de Inspectoratul Județean în Construcții Giurgiu;

- rapoarte de încercare pentru verificarea capacității portante a fundației;

- buletine de încercări ale materialelor puse în operă;

- procese verbale de recepţie calitativă întocmite pentru stadiul fizic actual;

- certificate de performanţă pentru toate produsele utilizate.

Pentru aceste neconformități executantul a fost sancționat contravențional conform art.36, pct.II, lit.d) din Legea nr. 10/1995.

Măsuri dispuse:

- Oprirea executării lucrărilor, începând cu data de 28.09.2015;

- Montarea la loc vizibil a panoului de identificare a investiției, conform art. 76 lit. b), din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul M.D.R.T. nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor executate la stadiul fizic actual, pentru rezistență mecanică și stabilitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a execuției lucrărilor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, cap. III, art.15,lit.a), cu termen 26.10.2015;

- Întocmirea și prezentarea următoarelor documente: procedurile și instrucțiunile de lucru; planul calității; rapoartele de încercare pentru verificarea capacității portante a fundației; buletinele de încercare ale materialelor puse în operă;  certificate de performanţă pentru toate produsele utilizate; procesele verbale de recepţie calitativă pentru stadiul fizic actual, cu termen 26.10.2015.

Judeţul Prahova

„Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă potabilă, comuna Bălţeşti, județul Prahova”

Neconformităţi constatate:

  - Necompletarea la zi a cărţii tehnice a constructiei;

  - Nerespectarea în execuţie a prevederilor proiectului tehnic;

  - Execuţia de lucrări pe parcursul anului 2014, conform celor consemnate în actul de control încheiat, după expirarea valabilităţii A.C nr.24/22.05.2009.

Măsuri dispuse:

- Menţinerea opririi  execuţiei lucrărilor până la intrarea în legalitate;

- Completarea la zi a Cărţii  tehnice a construcţiei cu documentele care certifică calitatea lucrărilor executate şi calitatea materialelor de construcţie  utilizate- măsură în termen;

Sancțiuni aplicate:

- Pentru nerespectarea prevederilor proiectului tehnic de execuţie a fost sancţionat contravenţional constructorul;

- A fost aplicată sancţiunea „AVERTISMENT” dirigintelui de şantier.

- Au fost efectuate demersuri în vederea formulării plângerii penale.

„Modernizare drumuri locale în comuna Aluniş, județul Prahova”

Neconformităţi constatate:

  - Neconvocarea  la controlul în fază determinantă;

  - Nerespectarea în execuţie a prevederilor proiectului tehnic;

Măsuri dispuse:

- Expertizarea tehnică a calităţii lucrărilor executate/punctul de vedere al proiectantului, măsură îndeplinită;

- Refacerea lucrărilor neconforme cu prevederile proiectului tehnic, măsură îndeplinită;

Sancțiuni aplicate:

- A fost sancţionat contravenţional constructorul.

Judeţul Teleorman

“Modernizare drumuri de interes local sat CALOMFIRESTI, comuna Poroschia, județul Teleorman”

Neconformităţi constatate:

- Pe strada Radu Calomfirescu si pe strada Lacurilor (pe un tronson cu lungimea de aproximativ 170m) s-a asternut stratul de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris sortat BA 20 leg 50/70 (BADPS 25) (declaratie de performanta  nr. 5/2015, emisa de HIDRO OLT S.R.L. Alexandria), strat de legatura ce nu corespunde cu cel prevazut in proiectul tehnic de executie ce a stat la baza eliberarii autorizatiei de construire. Stratul de legatura prevazut a se executa in proiectul tehnic de executie este din beton asfaltic deschis BAD 20 ce are in componenta cribluri;

Măsuri dispuse:

- S-a dispus măsura ca pe strada Radu Calomfirescu și pe strada Lacurilor (pe un tronson cu lungimea de aproximativ 170m) să se refacă lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, după o soluție elaborată de proiectant și vizată de verificatorul de proiect conform prevederilor legale.

Sancțiuni aplicate:

- S.C. HIDRO INTER S.R.L. ALEXANDRIA, în calitate de executant, a fost sancționată contravențional pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin regulamentele şi procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 10/1995, privind realizarea şi menţinerea cerinţelor fundamentale în etapele de realizare a construcţiilor, de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi în etapa de postutilizare a acestora de către factorii implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia.

Judeţul Ialomiţa

„Extindere alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în comuna Ion Roată, jud.Ialomița”

- Investitor: U.A.T. ION ROATĂ

- Executant: S.C. AQUA  SRL Călărași

- Proiectant: S.C. KVB ECONOMIC SRL București

Neconformități constatate:

- Nu au fost întocmite documentele componente ale cărții tehnice a construcției și nu s-au îndeplinit măsurile din expertiza tehnică.

Măsuri dispuse:

- S-a dispus completarea cărții tehnice a construcției.

Sancțiuni aplicate:

- A fost sancționat executantul, conform art. 33 alin.II lit.b şi g) din Legea nr.10/1995.

IRC SUD-VEST OLTENIA

Conform bazei de date a MDRAP, IRCSVO a figurat în lista obiectivelor de investiţii  cu un număr de 569 obiective, acestea fiind repartizate astfel:

În urma controalelor efectuate au fost încheiate 442 procese – verbale de control în execuţie. Un număr de 80 de obiective de investiţii au fost recepţionate, iar la 92 obiective de investiţii nu au inceput lucrările .

Au fost aplicate un număr de 45 sancţiuni în valoare totală de 49930.

În judeţul Dolj la 6 obiective de investitii nu s-a efectuat control:

- modernizare străzi în comuna Afumați, judetul Dolj-obiectiv neinceput confirmat prin adresa nr.33780/17.11.2015

- construire vestiare stadion Bârca-obiectiv receptionat

- sistem centralizat de canalizare Bechet - Deal - SE1- obiectiv receptionat

- alimentare cu apă în sistem centralizat- Obiectiv receptionat

- reabilitare strada Caracal şi strada Dunării şi Modernizare străzi etapa I, oras Dăbuleni, judetul Dolj- obiectiv neinceput confirmat prin adresa nr.9461/08.04.2015

- alimentare cu apă Talpas - obiectiv neinceput confirmat prin adresă.

Ca aspecte deosebite constatate în urma acţiunilor de control menţionăm următoarele:

Judeţul Dolj

„Alimentare cu apa în sistem centralizat în comuna Mirsani judetul Dolj”

Executantul ISIHIA IMPEX SRL Craiova nu a convocat factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei – verificare armare fundatii rezervor. Documentele de calitate care atesta calitatea lucrarilor de constructii aferente pentru lucrarile din gospodaria de apa nu sunt intocmite in ordinea cronologica si a tehnologiei de montaj, nu au data intocmirii. Nu a fost prezentat atestatul ANRE pentru instalatorii electrici.

Măsuri dispuse: Se vor intocmi toate inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.) si care se anexeaza la Cartea Tehnica a Constructiei (capitolul B) , in ordinea cronologica si tehnologica a executiei in conformitate cu prevederile Normativului C 56/1985 pentru lucrarile de constructii si Normativului C 56/2002 pentru lucrarile de instalatii aferente. Se vor prezenta documentele de calitate pentru materialele electrice, hidranti. Se va prezenta atestatul ANRE pentru instalatorii electrici.

“Retea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Teasc judetul Dolj”

S-au constatat următoarele: documentele de calitate care atesta calitatea lucrarilor de constructii aferente pentru lucrarile de montare conducte de canalizare nu sunt intocmite in ordinea tehnologiei de montaj , nu au numarul si data incheierii , nu sunt semnate de toti factorii implicati in verificare ; Nu toate documentele care atesta calitatea produselor introduse in opera contin :  Agrementul tehnic la care se face referire in declaraţia de conformitate , instrucţiunile de transport , manipulare , depozitare de lunga durata , punere în operă: Declaratii de conformitate  TERAPLAST SA Bistrita, BETON LOGISTIC SRL Craiova; nu sunt respectate detaliile din proiect , prevederile din caietele de sarcini si proceduri tehnice de executie: nu au fost montate camine pe strada Marin Sorescu pe o lungime de aproximativ 900 ml, placile cu capac carosabil nu sunt armate, nu au fost executate monolitizarea si rostuirea tuburilor cu mortar impermeabil. S-a dispus: se vor intocmi toate inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.) si care se anexeaza la Cartea Tehnica a Constructiei (capitolul B) , in ordinea cronologica si tehnologica a executiei in conformitate cu prevederile Normativului C 56/1985 pentru lucrarile de constructii si Normativului C 56/2002 pentru lucrarile de instalatii aferente; se vor reface lucrarile  - placi  din beton armat cu capac carosabil; se va solicita proiectantului elaborarea instructiunilor de remediere a defectelor aparute.

“Modernizare drum DC 2A, Afumati – Bistret , km13+299 – 19+227, judeţ Dolj”

Executantul nu a convocat factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei – verificare strat piatra sparta si verificare asternere BAD 25. Documentele de calitate care atesta calitatea lucrarilor de constructii aferente pentru lucrarile de drumuri nu sunt intocmite in ordinea cronologica si a tehnologiei de montaj. Nu toate documentele care atesta calitatea produselor introduse in opera contin:  Certificarea produsului  la care se face referire in declaraţia de conformitate, instrucţiunile de transport, manipulare, depozitare de lunga durata, punere în operă: Declaratie de conformitate FN    BOB TRANSMONDO SRL Balesti. Pentru betoanele asfaltice BAD 25 si BAPC 16 nu au fost prezentate documentele de calitate. Autorizatia de construire expira in data de 22.05.2015.

Măsuri dispuse: Continuarea lucrarilor se va face in baza unei noi autorizatii de construire pentru lucrarile ramase de executat. Se vor intocmi toate inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.) si care se anexeaza la Cartea Tehnica a Constructiei (capitolul B) , in ordinea cronologica si tehnologica a executiei in conformitate cu prevederile Normativului C 56/1985 pentru lucrarile de constructii si Normativului C 56/2002 pentru lucrarile de instalatii aferente. Materialele aprovizionate si depozitate necorespunzator care au suferit modificari sau degradari nu se vor introduce in opera. Se vor prezenta documentele de calitate pentru betoanele asfaltice utilizate. Se vor solicita toate documentele necesare - Certificarea produsului  la care se face referire in declaraţia de conformitate, instrucţiunile de transport , manipulare, depozitare de lunga durata, punere în operă: Declaratie de conformitate FN    BOB TRANSMONDO SRL Balesti.

“Inființare retea centralizata de canalizare in comuna Macesu de Jos, judeţ Dolj”

Nu au fost intocmite toate documentele care atesta calitatea lucrarilor executate pentru reteaua de canalizare,– aspectul si natura mterialului, dimensiunile , traseul conductelor , tipul de imbinare, panta conductelor de canalizare, proba de etanseitate (inainte de acoperire), etc. ; Nu au fost intocmite procesele verbale privind montarea caminelor de vizitare din prefabricate ; Nu au fost prezentate documentele care atesta compactarea umpluturilor; Nu au fost prezentate documentele de calitate pentru toate materialele folosite : agregate pentru beton , nisip, etc..

Nu toate documentele care atesta calitatea produselor introduse in opera contin :  Agrement tehnic,certificat de conformitate al controlului productiei si  produsului la care se face referire in declaraţia de conformitate , instrucţiunile de transport , manipulare , depozitare de lunga durata , punere în operă: Declaratie de conformitate  nr. 7888 din 31.10.2014 (VALPLAST INDUSTRIE SRL Bucuresti) ; Declaratie de conformitate FN din 07.11.2014 (BLACK SEA SUPPLIERS Constanta).

Investitorul nu are afisat Panoul de identificare a investitiei. Executantul nu a elaborat  Proiectul anual pentru organizarea lucrarilor pe timp friguros. Executantul nu are asigurat nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; la data contolului toate documentele intocmite nu  poarta semnatura si stampila RTE. Executantul nu mentine Evidenta lucrarilor executate in perioada de timp friguros.

Măsuri dispuse: Se vor intocmi toate inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.) si care se anexeaza la Cartea Tehnica a Constructiei (capitolul B) , in ordinea cronologica si tehnologica a executiei in conformitate cu prevederile Normativului C 56/1985 pentru lucrarile de constructii si Normativului C 56/2002 pentru lucrarile de instalatii aferente.

Executantul NED CONSTRUCT SRL Craiova va solicita emitentului declaraţiilor de conformitate mentionate, completarea acestora cu documentele necesare. Materialele aprovizionate si depozitate necorespunzator care au suferit modificari sau degradari sau care nu au asigurata certificarea calitatii lor care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale nu se vor introduce in opera.

Investitorul va afisa Panoul de identificare a investitiei.

Executantul va elabora Proiectul anual pentru organizarea lucrarilor pe timp friguros in conformitate cu prevederile cap.3 din C 16/84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

Executantul va mentine Evidenta lucrarilor executate in perioada de timp friguros in conformitate cu prevederile cap.5 din C 16/84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente. Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi.

Până la realizarea măsurilor, s-a dispus oprirea lucrarilor.

Judeţul Gorj

“Alimentare cu apă, zona turistică Rânca-Corneşul Mare, Comuna Baia de Fier, judeţul Gorj”

Proiectantul  nu a asigurat participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect la faza de executie determinanta ,,Verificare armatura planseu captare apa” convocata de  constructorul SC Temgrup SRL prin adresa nr.100/03.09.2015 pentru data de 08.09.2015. ; Nu s-a autorizat continuarea lucrarilor in FD. Pentru lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ca urmare a convocarii facute de constructor s-a sanctionat  seful de proiect ing. Radulescu Ovidiu cu amenda contraventionala conform prevederilor art. 33,cap. III, lit. e) din Legea nr. 177/2015 de modificare si completare a Legii nr.10/1995,art.22,lit.i.

“Reabilitare sistem rutier DC91, com. Băleşti, județul Gorj”

S-au constatat neconcordante intre piesele scrise – memoriu pe specialitati si piesele desenate plansele nr. PT1 si PT2 “Profil tranversal tip 1,2” cu referire la grosimea stratului de legatura si la tipul acestuia anume in partea scrisa grosimea este de “5 m” binder de pietris BAD31, iar in partea desenata este de 5 cm BAD 25. S-a dispus proiectantului sa remedieze neconformitatile  cu referire la grosimea acostamentelor.

“Modernizare DC 51 Slamnesti-Maiag-Chiciura de la km 2+500 la km 9+950”

Pe anumite portiuni ale tronsonului de drum la care s-a executat stratul de fundatie din balast, s-au produs degradari ale suprafetei superioare datorita traficului. S-a dispus ca inainte de a trece la asternerea stratului de piatra sparta, sa se faca reverificari ale suprafetei superioare a stratului de fundatie din balast pe tonsonul de drum unde s-au produs denivelari si sa se corecteze acestea conform prevederilor cuprinse in caietul de sarcini, intocmindu-se si documentele de receptie calitativa aferente, dupa caz.

“Alimentare cu apă în satele Negomir şi Ursoaia, comuna Negomir, judeţul Gorj”

Nu s-a emis autorizatia de construire. Prin adresa nr. 4051/08.10.2015 Primaria Negomir a solicitat Ministerului dezvoltarii regionale si administratiei publice scoaterea investitiei din programul de finantare, deoarece, in data de 10.08.2015 s-a aprobat spre finantare pe PNDR 2007-2013 masura 322 un proiect integrat de canalizare, alimentare cu apa si modernizare drumuri.

“Alimentare cu apa Ruget, com Roşia De Amaradia, judeţ Gorj”

Datele din Fisa tehnica a forajului executat  respectiv adincimea forajului 168m, diametrul coloanei de exploatare Dn=160mm, debitul inscris in fisa  de 1,1l/s,asigurind necesarul de apa proiectat la data executarii lucrarii.	La data efectuarii controlului s-a constatat ca putul nu asigura debitul necesar, pompa functionind la parametrii proiectati maxim 30 de minute. S-a dispus refacerea lucrarilor cf. proiectului. Pentru executarea cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic a lucrarilor prevazute la articolul 3 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu art.26, alin.(1), lit.b), s-a sanctionat SC TOST CAF SRL Timisoara cu amenda contraventionala.

“Reabilitare si modernizare drumuri locale, com Roşia De Amaradia, judeţ Gorj”

Întrucit starea tehnica a drumului impunea reparatii urgente, in lipsa fondurilor solicitate de la MDRAP, primaria a abandonat proiectul de reabilitare si modernizare a drumului comunal afectat de alunecari de teren. In zonele afectate de alunecari , primaria a folosit resurse proprii pentru intretinerea drumului pina la elaborarea proiectului tehnic, lucrari care se pot executa fara autorizatie de construire.

“Alimentare cu apă Sate Vaidei, Curpen, Alexeni, Stăneşti, com Stanesti, judeţ Gorj”

Autorizatia de construire nu mai este valabila de la data de 22.08.2015. Lucrarile sunt intrerupte pina la emiterea unei noi autorizatii de construire

Modernizarea DC146A Pârvuleşti (DJ 672 B) - Vălari, com Stanesti, judet Gorj

Investitorul nu a anuntat inceperea lucrarilor, nu a avut diriginte de santier si a efectuat receptia fara respectarea prevederilor legale . Pentru incalcarea prevederilor art. 7, alin. 8 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul Comuna Stanesti  nu mai poate fi sanctionat contraventional, deoarece a intervenit termenul de prescriptie de 3 ani de la data savarsirii faptei conform prevederilor  art.31 din Legea nr.50/1991.

Investitorul, com Stanesti, a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 770 lei conform art 33, alin III, lit. g) din Legea nr.10/1995. Pentru sectorul, in lungime de L = 610 m, executat de SC IDP GOR SA s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de calitate privind satisfacerea cerintei fundamentale rezistenta si stabilitate , de catre un expert tehnic atestat .

“Alimentare cu apă în comuna Vladimir, judeţul Gorj”

Nu s-a atins cota de fundare din proiect respectiv -1,20m pentru care a fost convocata faza determinanta conform programului avizat de IJC Gorj.  Pentru convocare nejustificata la faza determinanta s-a sanctionat constructorul SC Electrovilcea cu amenda contraventionala conform Legii nr.10/1995.

Judeţul Mehedinţi

„Modernizare DC 123 Oreviţa Mare, km 1+200-3+000, judeţul Mehedinţi”

Neconformităţi: neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faza determinantă „verificarea stratului de legătură – binder – înaintea execuţiei stratului de uzură pe primul tronson atacat de min. 100ml pe fiecare banda de circulaţie”, conform programului de control al calităţii lucrărilor avizat, executantul nerespectând obligaţia prevăzută la art. 23, lit. d) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii.

Măsuri: Proiectantul împreună cu investitorul vor efectua verificările necesare în vederea stabilirii corespondenţei dintre modul de execuţie al lucrărilor şi prevederile proiectului tehnic, şi după caz, vor dispune remedierea eventualelor neconformităţi în conformitate cu legislaţia şi normativele tehnice de specialitate în vigoare.

Sancţiuni: amendă contravenţională conf. art. 33, alin. IV, lit. e) din Legea nr. 10/1995.

„Alimentare cu apă în comuna Broşteni, sat Broşteni, Meriş, Luncşoara, judeţul Mehedinţi”

Neconformităţi: neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faza determinantă „pozare conductă aducţiune pe pat de nisip – primul tronson pregătit”, conform programului de control al calităţii lucrărilor avizat, executantul nerespectând obligaţia prevăzută la art. 23, lit. d) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii.

Măsuri: Proiectantul împreună cu investitorul vor efectua verificările necesare în vederea stabilirii corespondenţei dintre modul de execuţie al lucrărilor şi prevederile proiectului tehnic, şi după caz, vor dispune refacerea şi/sau remedierea neconformităţilor prin dispoziţii de şantier în conformitate cu legislaţia şi normativele tehnice de specialitate în vigoare.

Sancţiuni: amendă contravenţională conf. art. 33, alin. IV, lit. e) din Legea nr. 10/1995.

„Sistem integrat de alimentare cu apă în satele Dedoviţa Veche, Valea Copcii, Poroina, Ergheviţa, comuna Simian, judeţ Mehedinţi”

Neconformităţi: organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, fără existenţa planului calităţii şi procedurilor tehnice de execuţie, potrivit prevederilor Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin HG nr. 766/1997, executantul nerespectând obligaţia prevăzută la art. 23, lit. c) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii.

Măsuri: Executarea lucrărilor de construcţii se va face numai în condiţiile conducerii şi asigurării calităţii acestora printr-un sistem propriu corespunzător cerinţelor, organizat şi implementat în conformitate cu legislaţia şi normativele tehnice de specialitate în vigoare.

Sancţiuni: amendă contravenţională conf. art. 33, alin. II, lit. d) din Legea nr. 10/1995.

„Reţea canalizare şi staţie de epurare Gogoşu, judeţ Mehedinţi”

Neconformităţi: neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în fazele determinante „verificarea cotei terenului de fundare” la tronsoanele TR1, TR7, TR9, TR10, TR11, TR11.1 şi descărcătoarele D1, D2 ale reţelei de canalizare, conform programului de control al calităţii lucrărilor avizat, executantul nerespectând obligaţia prevăzută la art. 23, lit. d) din Legea nr. 10/1995.

Măsuri: Expertizarea lucrărilor executate la tronsoanele TR1, TR7, TR9, TR10, TR11, TR11.1 şi descărcătoarele D1, D2 ale reţelei de canalizare pentru evaluarea capacităţii acesteia de satisfacere a cerinţelor de calitate conform legii şi reglementărilor tehnice în vigoare.

Sancţiuni: amendă contravenţională conf. art. 33, alin. IV, lit. e) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii.

„Alimentare cu apă în sistem centralizat, sat Punghina, judeţ Mehedinţi”

Neconformităţi: neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în fazele determinante „verificare cotă fund şanţ şi aşternere pat de nisip pentru conducta de aducţiune” şi „verificarea cotei şi natura terenului de fundare pentru: staţie hidrofor şi rezervor de apă”, conform programului de control al calităţii lucrărilor avizat, executantul nerespectând obligaţia prevăzută la art. 23, lit. d) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii.

Măsuri: Expertizarea lucrărilor de construire a fundaţiilor hidroforului şi rezervorului de înmagazinare, precum şi a celor executate la conducta de aducţiune pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor de calitate conform legii şi reglementărilor tehnice în vigoare specifice categoriilor de lucrări executate.

Sancţiuni: amendă contravenţională conf. art. 33, alin. IV, lit. e) din Legea nr. 10/1995.

„Alimentare cu apă Localităţile Nicolae Bălcescu şi Bucura, oraşul Vânju Mare, judeţul Mehedinţi”

Neconformităţi: încălcarea prevederilor din reglementările tehnice în vigoare referitoare la încercarea la presiune a reţelei de distribuţie din loc. Nicolae Bălcescu (NP133/1-2013, SR 4163-3-1996).

Măsuri: Expertizarea lucrărilor executate la obiectul conductă de transport apă + reţea de distribuţie a apei pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor de calitate conform legii şi reglementărilor tehnice în vigoare.

Sancţiuni: amendă contravenţională conf. art. 33, alin. III, lit. b) din Legea nr. 10/1995.

Judeţul Olt

“Construire pod peste Valea Sii in satul Gilmee, com. Sprincenata, judeţ Olt”

La data controlului nu au fost prezentate documentele si actele solicitate conform prevederilor legale ( proiect tehnic de executie, caiete de sarcini, documente privind calitatea lucrarilor executate, respectiv procese verbale de lucrari ascunse, declaratii de performanta privind calitatea produselor puse in opera.In conformitate cu Legea nr. 10/1995, republicata, art. 35, alin I, lit i) , SC ACM ALPHA GRUP SRL, executantul lucrarii, a fost sanctionat cu amenda contraventionala.

Judeţul Vâlcea

“Asfaltare drum comunal Valea Mamului si DC14 Dangesti, com Berislavesti, judeţ Vâlcea”

RAJDP VALCEA, in calitatea de constructor la investitia mai sus mentionata, a intocmit PVC FD, pentru verificarea stratului suport din piatra sparta, cu participarea proiectantului, sefului de santier, RTE si a dirigintelui de santier, dar fara reprezentantii IJC Valcea. Constructorul nu a putut face dovada convocarii reprezentantilor IJC Valcea la faza determinanta, incalcand astfel prevederile art.23 lit. d) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. Pentru neconformitatea menţionată constructorul a fost sanctionat cu amenda contraventionala conf. art. 33 alin.IV lit. e) din Legea nr.10/1995.

COMUNA BERISLAVESTI, in calitate de investitor, a efectuat lucrari la investitia in cauza, emitand ordinul de incepere a lucrarilor inainte de a fi efectuata verificarea de calitate a proiectului de catre un verificator tehnic atestat, incalcand prevederile art.21 lit. c) din Legea nr.10/1995. Pentru aceasta, investitorul a fost sanctionat  cu amenda contraventionala de 1550 lei conf. art. 33 alin.II lit. a) din Legea nr.10/1995.

Dirigintele de santier, ing. Mitrache Gabriel, a acceptat efectuarea verificarilor de calitate pentru tronsonul de drum DC 14 Dangesti  fara proiect verificat, fara sa sesizeze investitorului această neconformitate majora a proiectului. De asemenea nu a sesizat lipsa semnaturilor (Constructor, Investitor, Proiectant) din programul de control elaborat de proiectant, desi avea obligatia, conform art.44,cap.A, pct.8 din “Procedura de autorizare a dirigintilor de santier”, de a verifica existenţa acestora si de a depune programul spre avizare la I.J.C. Valcea. Conform Procedurii de autorizare diriginti de santier, aprobata prin Ordinul MDRT  nr.1496/13.05.2011, art.51 alin. (1) dirigintele de santier a fost sanctionat cu un prim avertisment.

“Extindere retea canalizare menajera in com Valea Mare, judeţ Vâlcea”

S.C. RODIAN INVEST S.R.L. Balcesti, in calitate de constructor la investitia mai sus mentionata, a intocmit PVC FD in anul 2014, pentru proba de etanseitate a retelei de canalizare, verificarea compactarii umpluturilor, cu participarea proiectantului, sefului de santier, RTE si a dirigintelui de santier, dar fara reprezentantii IJC Valcea. Constructorul nu a putut face dovada convocarii reprezentantilor IJC Valcea la faza determinanta, incalcand prevederile art.23 lit. d) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. Pentru neconformitatea anterioara constructorul va fi sanctionat cu amenda contraventionala conf. art. 33 alin.IV lit. e) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.

"Modernizare strazi in orasul Ocnele Mari, judeţ Vâlcea”

SC Europan Prod SA in calitate de executant nu a convocat IJC Valcea la fazele determinante incluse in programul de faze determinante avizat, aferent la 5 din cele 7 strazi ale obiectivului Modernizare strazi in orasul Ocnele Mari , pentru care a fost sanctionat contraventional conform Legii nr. 10/1995, art. 33, alin IV, lit. e).

“Modernizare drumuri de interes local şi construire pod L=18m comuna Slătioara, judeţ Vâlcea”

Pentru obiectul pod L=18m, constructorul nu a întocmit în timpul execuţiei documente care să ateste calitatea lucrărilor executate și respectarea documentației tehnice, fapt pentru care s-a dispus masura de expertizare a lucrarilor executate.

In afara de neconformitatile enumerate mai sus, exista si alte neconformitati de gravitate mica sau cu grad ridicat de repetabilitate pentru care s-au dispus masuri tinandu-se cont si de faptul ca la multe obiective, pe perioada controlului, nu se lucreaza din lipsa de finantare (unele lucrari sunt incepute din anul 1997 si inca nu s-au receptionat.

IRC VEST

Ca urmare a controlului tematic pentru verificarea calității lucrărilor de execuție a obiectivelor derulate prin programele coordonate/gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe raza Inspectoratului Regional în Construcții VEST, au rezultat următoarele:

Judeţul Arad

În județul Arad sunt 59 de obiective de investiții derulate prin programele coordonate/gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Din acestea, un număr de 51 de obiective se află în curs de execuție, 6 obiective au fost recepționate la terminarea lucrărilor, iar execuția la 2 obiective nu a fost începută.

Din cele 2 obiective la care lucrările nu au fost începute, pentru unul a fost emisă autorizația de construire, iar pentru celălalt obiectiv încă nu a fost emisă autorizația de construire.

Inspectorii în construcții din cadrul I.J.C. Arad au efectuat controale la toate cele 59 de obiective.

Au fost constatate 19 neconformități minore cum ar fi: neprezentarea unor documente care atestă calitatea materialelor în urma încercărilor de laborator, apariția unor defecte locale la stratul de uzură din beton asfaltic, nefinalizarea tuturor elementelor de scurgere a apelor din ampriza drumului.

Prin documentele de control întocmite au fost dispuse măsuri pentru eliminarea neconformităților constatate. Măsurile dispuse, cu termene până la data întocmirii prezentului raport, au fost realizate.

”Asfaltare Drum Comunal DC4 comuna Craiva”

Beneficiar: Comuna Craiva, Executant: SC DRUMEXIM SRL Oradea, au fost constatate următoarele:

- din documentele tehnico–economice prezentate (ordin de începere a lucrărilor, procese verbale de lucrări ascunse, situații de lucrări și de plată), a reieșit că s-au efectuat lucrări de pietruire pe o lungime de 2220 m și de așternere a unui strat bituminos (strat de legătură BAD 25) pe o lungime de 500m, între km 1+720- km 2+220, în luna decembrie 2014. Aceste lucrări s-au executat fără autorizație de construire, contrar prevederilor art.1 din Legea nr.50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autorizația de construire a fost emisă abia în data de 20.05.2015.

- dirigintele de șantier, a recepționat lucrările de pietruire la acest obiectiv, în lipsa autorizației de construire. Acesta a fost sancționat cu AVERTISMENT conform prevederilor art.51 din capitolul IX - Sancțiuni din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr.1496/2011, cu modificările și completările ulterioare.

I.J.C. Arad a solicitat Oficiului Juridic din cadrul I.R.C. Vest efectuarea demersurilor necesare în vederea sesizării organelor de urmărire penală împotriva persoanelor care se fac vinovate de fapta prevăzută la art.24, lit.a) din Legea nr.50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

”Modernizare drumuri în comuna Bocsig”

Beneficiar: Comuna Bocsig, Executant: SC INTECO HOLDING SRL Sebiș, au fost constatate următoarele:

- constructorul nu a comunicat modul de realizare a măsurilor dispuse prin Procesul verbal de control nr.26910/12.11.2014.

Constructorul a fost sancționat cu amendă contravențională de 300 lei, în conformitate cu prevederile art.33, alin.V, lit.f) din Legea nr.10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Judeţul Caraş-Severin

La nivelul județului Caraș-Severin  au fost cuprinse  111 obiective  privind controlul tematic pentru verificarea  calității lucrărilor de execuție  a obiectivelor  derulate  prin programele  coordonate/gestionate  de Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice, aprobat prin Ordinul  I.G. nr. 77/17.02.2015 lucrări care au  au fost verificate  prin controale în execuție.

Din totalul de 92 PVC-uri efectuate ca urmare a controlului tematic, 48 au fost întocmite  pentru lucrările de  drumuri, 39 pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare  și 5 pentru lucrări de reabilitare clădiri (școală, dispensar, clădiri administrative – sedii primării).

Din cele 48 controale efectuate la lucrările de drumuri, 38 dintre acestea au fost efectuate la obiectivele aflate în execuție și 10 controale  la obiective care la data controlului  nu erau anunțate - erau neîncepute.

La lucrările de alimentare cu apă și canalizare, s-au efectuat un număr de 39 controale în execuție. Dintre acestea 10 controale au fost efectuate la obiective care la data controlului  nu erau anunțate (erau neîncepute).

La lucrările privind reabilitarea clădirilor (școală, dispensar, clădiri administrative – sedii primării) au fost executate un nr. de 5 controale în execuție. Ulterior la această categorie de lucrări a fost recepționat obiectivul - Reabilitare și modernizare sediu Primărie  Gârnic.

Pentru cele 20 de obiective  rămase neîncepute la finalul controlului tematic, 10 lucrări de drumuri și 10  lucrări de apă-canal, au fost întocmite 20 PVC-uri.

La lucrările de drumuri în perioada controlului s-a constatat faptul că 2 Autorizații de construire au termenul de valabilitate expirat (Reabilitare  drum DJ 608A, Caransebeș-Telescaun, Km 2+700 - 25+825,  L=23,125 km  și Reabilitare drum DJ 581, Reșița–Giurgiova km 2+500 - 28+660 L=26,16 km), însă în perioada controlului tematic lucrările erau întrerupte (nu se lucra). La aceste lucrări s-au dispus măsuri de intrare în legalitate, prin obținerea Autorizațiilor de construire.

La obiectivul - Refacerea  îmbrăcăminții bituminoase degradate a drumului județean DJ 571 B, DN 57B, Bozovici – Dalboșeț-Șopotu Nou, 0+000 – 21+130 L =21,13km, s-a  constatat faptul că au fost executate lucrări de întreținere (plombări și așternere covoare asfaltice) în baza contractului nr.1662/25.07.2012 având ca obiect execuția de lucrări pentru „ IDM-Refacere îmbrăcăminte bituminoasă degradată DJ 571B, Bozovici-Dalboșeț-Șopotul Nou” și au fost recepționate prin Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor cu nr.2590/17.12.2013. La data controlului  nu se  lucra,  acestea  fiind  sistate (oprite).

La lucrările  de alimentare cu apă  și canalizare, în perioada controlului  s-a constatat că 6 Autorizații de construire  au termenele de valabilitate expirate (Alimentare cu apă sat Zorlencior, Alimentare cu apă Zorlențu Mare, Reparații alimentare cu apă Bănia, Alimentare cu apă Plugova, Globurău, com. Mehadia, Alimentara cu apă Târnova, Reabilitare rețea alimentare cu apă în localitatea Coronini), lucrări  care erau întrerupte la data respectivă (nu se lucra). S-a dispus măsura de intrare în legalitate prin obținerea A.C..

De asemenea la obiectivul “Reabilitare  lucrări afectate la școala  cu clasele I-VIII, comuna  Lăpușnicu Mare”, s-a constatat faptul că autorizația  de construire avea termenul de valabilitate expirat.  Lucrarile  erau întrerupte (nu se lucra) și a fost dispusă aceeași măsură de intrare în legalitate prin obținerea unei noi autorizații de construire.

La obiectivul „ Înființare sistem alimentare cu apă în sat Iablanița, com Iablanița”, lucrare la care nu a fost emisă AC,  lucrări  care nu au fost începute, Investitorul-Comuna Iablanița a renunțat la sursa de finanțare program MDRAP, fondurile fiind asigurate în baza contractului nr. 121/N/08.07.2015, încheiat cu Administrația Fondului pentru MEDIU–AFM în cadrul investiției, „ Înființare sistem alimentare cu apă, sistem de canalizare și stație de Epurare în sat Iablanița com. Iablanița, jud. Caraș-Severin”. Investiția se află în curs de licitație privind execuția lucrărilor menționate.

În ceea ce privește obiectivele recepționate vă comunicăm că au fost raportate un nr. de 23 de obiective.

Judeţul Hunedoara

În județul Hunedoara sunt 68 de obiective de investiții derulate prin programele coordonate/gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Din acestea, un număr de 43 de obiective se află în curs de execuție, 22 obiective au fost recepționate la terminarea lucrărilor, iar execuția la 3 obiective nu a fost începută.

Din cele 3 obiective la care lucrările nu au fost începute, pentru una nu a fost emisă autorizația de construire , iar pentru celelate două , lucrările nu au fost demarate deși au obținută autorizația de construire  și au adjudecat și executantul.

Inspectorii în construcții din cadrul I.J.C. Hunedoara au efectuat controale la 49 de obiective.

Au fost constatate 16 neconformități minore cum ar fi: neprezentarea unor documente care atestă calitatea materialelor în urma încercărilor de laborator, apariția unor defecte locale la stratul de uzură din beton asfaltic, nefinalizarea tuturor elementelor de scurgere a apelor din ampriza drumului.

Prin documentele de control întocmite au fost dispuse măsuri pentru eliminarea neconformităților constatate. Măsurile dispuse, cu termene până la data întocmirii prezentului raport, au fost realizate.

Judeţul Timiş

La nivelul județului Timiș toate cele 125 de obiective cuprinse în controlul tematic pentru verificarea calității lucrărilor de execuție a obiectivelor derulate prin programele coordonate/gectionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, aprobat prin ordinul IG nr. 77/17.02.2015 au fost verificate prin controale în execuție și note de constatare.

Din totalul de 95 procese – verbale de control încheiate ca urmare a controlului tematic, 53 au fost întocmite pentru lucrările de drumuri și 42 pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare.

Din cele 53 controale efectuate la lucrările de drumuri, 50 dintre acestea s-au întocmit la obiectivele aflate în execuție și 3 controale la obiective care la data controlului nu erau anunțate (erau neîncepute) („Reabilitare străzi în comuna Moravița și sat aparținator Stamora Germană”, „Modernizare DC 161 şi DC 162 Niţchidorf-Blajova-Otveşti” și „Modernizare reţea stradală Niţchidorf”).

La lucrările de alimentare cu apă și canalizare, s-au efectuat un număr de 42 PVC în execuție. Dintre acestea un PVC s-a efectuat la un obiectiv, aflat la data controlului în execuție (“Construcţie staţie de epurare, reabilitare şi extindere reţea de canalizare în loc. Margina Colonie, comuna Margina, judeţul Timiş”) la care ulterior a fost efectuată recepția;

Pentru cele 29 de lucrări rămase neîncepute la finalul controlului tematic, 19 de drumuri și 10 de apă-canal, s-au întocmit 29 de note de constatare în care se precizează stadiul la care se află lucrările (proiect tehnic, licitație de execuție etc.)

La lucrările de drumuri, în perioada controlului s-a constatat că 2 AC-uri sunt expirate (“DC 72 Charlotenburg -Buzad” și “Reabilitare drum comunal DC 142-Intersecție DJ 592D-linie CF,Străzi în Jabar, com. Boldur”), însă în perioada controlului tematic, lucrările erau întrerupte. La cele 2 lucrări au fost aplicate măsuri de intrare în legalitate.

La lucrările de alimentare cu apă și canalizare, în perioada controlului s-a constatat că 2 AC-uri sunt expirate (“Alimentare cu apă şi staţie de tratare în loc. Ionel (Iohanesfeld), comuna Otelec” și “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Teremia Mare şi Nerău, judeţ Timiş”), lucrări care erau întrerupte la data respectivă. La cele 2 lucrări au fost aplicate măsuri de intrare în legalitate. La data raportului, cele 2 lucrări au intrat în legalitate, prin obținerea autorizațiilor de construire și anunțarea continuării lucrărilor la IJC Timiș.

IRC NORD-VEST

În perioada  17.02.2015 – 13.11.2015, la nivelul I.R.C. NORD-VEST au fost programate 400 activităţi de control şi inspecţie, au fost realizate 400 având ca obiectiv verificarea calităţii lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii derulate prin programele coordonate / gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Gradul de realizare a programului activităţilor de control și inspecție aprobat raportat la obiectivele nominalizate în programul activităţilor de control și inspecție aprobat este de 100%. Gradul de realizare a programului activităţilor de control și inspecție aprobat raportat la numărul activităţilor de control și inspecție realizate este de 100%.

S-au efectuat activităţi de control şi inspecţie privind urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de reglementare la agenţi economici cu activitate de execuţie la obiectivele de investiţii derulate prin programele coordonate / gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

În cadrul controlului tematic inspectorii din cadrul I.R.C. Nord-Vest au verificat existenţa şi aplicarea sistemelor calităţii în construcţii de către factorii implicaţi în procesul de execuţie a obiectivelor sus menţionate pe baza documentelor de identificare a factorilor implicaţi în activitatea de proiectare, execuţie, verificare şi recepţie calitativă a lucrărilor pentru obiectivul supus controlului, a documentelor de identificare a persoanelor responsabile pentru funcţiile pe care le deţin, a documentelor care atestă legalitatea executării lucrărilor de construcţii: autorizaţia de construire însoţită de avizele şi acordurile prevăzute de lege, documentaţia tehnică de execuţie însoţită de detaliile tehnice de execuţie, verificate de verificatori de proiecte atestaţi, expertizele tehnice, programul de control al lucrărilor, anunţurile de începere a lucrărilor, deciziile de numire a persoanelor responsabile, alte documente impuse de complexitatea, dificultatea şi specificul lucrărilor, a planului calităţii: extrase din contracte referitor la cerinţele calitative ale lucrărilor, de verificare şi control, contracte de furnizare a materialelor şi serviciilor, structura de organizare a societăţii, statutul, certificatul de înregistrare fiscală, procedurile de lucru, caietele de sarcini, lista materialelor de bază şi a furnizorilor, alte documente specifice, după caz, a documentelor care justifică şi permit modificarea soluţiei tehnice, după caz, a documentelor care se constituie în cartea tehnică a construcţiei, prin care se atestă realizarea cerinţelor de calitate ale investitorului: recepţia calitativă a lucrărilor, verificările şi încercările efectuate pe faze de execuţie, adaptate pentru fiecare categorie de lucrări executată sau cuprinsă în programul de lucrări, registrele de înregistrare a documentelor, dispoziţiile de şantier, principalele materiale puse în operă, fişele tehnologice, rapoartele de control intern, documente specifice, după caz şi a documentelor care confirmă îndeplinirea măsurilor dispuse în actul de control anterior, după caz.

Cu ocazia controalelor efectuate au fost identificate neconformităţi minore dar şi neconformităţi majore.

În ceea ce priveşte deficienţele constatate în execuţie, s-au întâlnit:

  - încălcarea legislaţiei privind calitatea în construcţii;

  - nerespectarea normelor tehnice în vigoare;

  - nerespectarea proiectelor;

  - nerespectarea tehnologiilor sau utilizarea de tehnologii neadecvate sau de materiale necorespunzătoare;

  - încălcarea legislaţiei de autorizare a lucrărilor de construcţii;

  - lipsa specialiştilor responsabili tehnici cu execuţia sau a diriginţilor de şantier.

Judeţul Cluj

- Modernizare  DC 85 Tureni – Miceşti , jud. Cluj : Podeţele prefabricate nu au fost poziţionate la cota din proiect tehnic şi nu s-a realizat grosimea stratului de balast şi a stratului de piatră spartă, sunt degradări la stratul de  piatră spartă.

- Finalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 109B Fundătura –Corneşti: alunecări de teren şi cedări fundaţie

- Finalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 108C Mănăstireni – Călata: nu sunt ridicate la cota stratului de uzură căminele de vizitare

- Modernizare  drum comunal  DC 62 în comuna Călăraşi: lucrări executate fără participarea ISC. S-a dispus expertiza tehnică a lucrărilor. S-a aplicat amendă contravenţională.

- Modernizare  drum comunal  DC 16 Mintiu – Gherlii – Pădureni: Lucrări executate fără AC . S-a dispus oprirea lucrărilor, intrarea în legalitate.

- Modernizare drumuri comunale şi uliţe comunale DC 118-7km, Răşca – Dealu Mare- Lăpuşteşti şi uliţe comunale 24km : Lucrări executate fără AC. S-a dispus oprirea lucrărilor şi intrarea în legalitate.

- Modernizare  drum comunal şi uliţe , comuna Râşca: Lucrări executate fără AC. S-a dispus oprirea lucrărilor şi intrarea în legalitate. S-a aplicat amendă contravenţională.

- Modernizare  drum comunal DC 102 , km 0+000- km 9+000: Lucrări executate fără AC. S-a dispus oprirea lucrărilor şi intrarea în legalitate.

- Modernizare DJ 161H, km0+000- km 4+000: Dispoziţia de şantier neverificată de verificatorul de proiect.

- Alimentare cu apă în loc. Mera, Rădaia şi Suceagu, jud. Cluj – autorizaţia de construire emisă cu nersepectarea prevederilor legale.

- Introducere reţea de apă în loc. Curtuiuşul Dejului, com. Vad, jud. Cluj – proiect tehnic neverificat de verificatori atestaţi şi nestabilirea prin proiect a fazelor determinante.

- Alimentare cu apă în loc. Iacobeni jud. Cluj – neanunţarea începerii lucrărilor, neconvocarea factorilor care participă la fazele determinante.

Judeţul Bistriţa-Năsăud

- Alimentare cu apă loc. Budac-Buduş, jud. Bistriţa-Năsăud - capace de cămin necorespunzătoare; s-a dispus refacerea lucrării.

- Reabilitare DJ 172 G km. 20+912-23+012 , Saratel – Domnesti , Investitor : Consiliul Judetean BN - neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, iar cartea tehnica prezentata nu contine toate documentele.

- Imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 172 , km. 37+264-40+176 , in localitatea Poienile Zagrei , Investitor : Consiliul Judetean BN.- Nu au fost respectate normele tehnice in vigoare si prevederile caietelor de sarcini pe parcursul executiei lucrarilor privind : receptia lucrarilor ce devin ascunse , a lucrarilor ajunse in faze determinante.

- Modernizare DC31, DJ151- Caila jud. Bistriţa-Năsăud - Neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei.

- Modernizare DJ172C, km 17+760 – 19+250, Ilva Mică – Leşu jud. Bistriţa-Năsăud - Executarea de modificări la construcţie cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia.

Judeţul Maramureş

- Reabilitare şcoală clasele I-IV şi grădiniţă, comuna Groşi, jud. Maramureş -lucrări executate fără autorizaţie de construire.

- Captare şi aducţiune apă comuna Lăpuş, jud. Maramureş - ucrări executate fără autorizaţie de construire.

- Extinderea alimentării cu apă potabilă a com. Repedea, jud. Maramureş -lucrări executate fără autorizaţie de construire.

- Reabilitare strada Pădurii, com Sarsău, jud. Maramureş -lucrări recepţionate fără respectarea prevederilor legale.

Judeţul Sălaj

- Alimentare cu apă com. Cicer, jud. Sălaj – neconcordanţe în proiectul tehnic de execuţie.

Judeţul Satu-Mare

- Reparaţii şcoală com. Prilog Vii, jud. Satu-Mare – lucrări executate fără autorizaţie de construire.

Cu ocazia controalelor efectuate au fost identificate neconformităţi minore pentru care s-au dispus măsuri corective, expertizări tehnice, completări ale documentaţiilor tehnice, refacerea lucrărilor, dar şi neconformităţi majore pentru care s-au aplicat amenzi contravenţionale respectiv au fost demarate procedurile de sesizare a organelor de urmărire penală, după caz.

IRC CENTRU

În perioada 17 februarie - 13 noiembrie 2015, în toate județele arondate IRC Centru s-a desfășurat controlul tematic pentru verificarea calității lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții derulate prin programele coordonate/gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În total, în regiunea Centru au fost în verificare un număr de 417 investiții, acestea fiind repartizate inspectorilor în construcții, pe zonele arondate, pentru desfășurarea activităților de inspecție și control. Din verificările efectuate, până la data centralizării, din totalul obiectivelor cuprinse în listele transmise, un număr de 65 obiective nu au fost începute și 81 obiective au efectuată recepția la terminarea lucrărilor.

La obiectivele aflate în executie au fost efectuate 276 de activități de control, finalizate cu documente de control în perioada 16.02.2015-13.11.2015.

Controalele efectuate anterior acestei perioade sunt evidențiate în fișele de obiectiv, iar în cazurile în care nu s-au putut încheia Procese verbale de control din motive obiective au fost întocmite note interne/informare.

Au fost efectuate și controale privind urmărirea în exploatare a construcțiilor, în special la obiective la care nu existau controale anterior recepției sau recepția s-a organizat fără prezența reprezentantului ISC.

Dintre cazurile mai deosebite menționăm cele 3 obiective la care au fost sesizate organele de urmărire penală, pentru fapte care constituie infracțiune, după cum urmează:

,,Reparații străzi în comuna Zetea, jud. Harghita”

Lucrările au fost executate fără a avea la bază o autorizație de construire. S-a dispus oprirea imediată a lucrărilor, intrarea în legalitate și au fost sesizate organele de urmărire penală.

„Modernizare străzi Luța - Comuna Beclean”

La data controlului , din documentele prezentate s-a constatat că lucrările au fost executate înaintea datei emiterii Autorizaţiei de construire Nr.10 din 17.12.2014. Fapta constituie infracţiune, conform art.24, lit.a) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

„Alimentare cu apă Comuna Budila”

Lucrările sunt executate fără a avea la bază o autorizație de construire și fără responsabilitatea unor factori autorizați pentru realizarea cerințelor legale. Fapta constituie infracțiune conform art.24, lit.a din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca neconformități cu grad mare de repetabilitate constatate la controalele efectuate la lucrări în execuție enumerăm:

- Lipsa unor documente (procesele verbale de lucrări ascunse, condica de betoane, etc.) care să ateste calitatea lucrărilor executate sau neînsușirea acestora prin semnatură de către factorii responsabili ;

- Neanunțarea începerii lucrărilor la inspectoratul județean în construcții ;

- Convocarea nejustificată la faze determinante sau neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faza determinantă ;

- Neasiguarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor ;

- Nerespectarea caietelor de sarcini sau a detaliilor de execuție ;

Neconformități constatate cu ocazia controalelor efectuate la lucrările recepționate:

- Nerespectarea regulamentului de recepție prin neconvocarea reprezentantului ISC;

- Necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice a construcției

Pentru neconformitățile constatate s-au dispus măsuri și s-au aplicat sancțiuni contravenționale, iar pentru faptele ce constituie infracțiune au fost sesizate organele de urmărire penală.

IRC BUCUREŞTI-ILFOV

Municipiul București

Lista de obiective derulate prin programele coordonate/gestionate de MDRAP, aflate pe raza municipiului Bucuresti cuprinde 27 de obiective:

- 17 unitati de invatamant - sector 3

- 1 consolidare de sediu de primarie - sector 4

- 9 reabilitari de drumuri – sector 4

Pentru aceste obiective s-au intocmit 42 de procese verbale, au fost consemnate 165 constatari, s-au intocmit 5 sesizari penale si s-au dispus  151 masuri. Pentru obiectivul, “Consolidare si extindere sediul Primariei sector 4” , nu s-a emis autorizatie de construire si nu au fost incepute lucrările.

Cazuri deosebite:

Inspectori din cadrul Inspectoratului în Construcții București – Ilfov au efectuat controale privind respectarea reglementărilor tehnice și a prevederilor legale în vigoare la executarea lucrărilor de reabilitare termică, precum şi verificarea respectării prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire pentru următoarele obiective:

- Reabilitare termică (lucrări capitale de creșterea eficienței energetice) – Școala Gimnazială nr. 86, Intrarea Reconstrucției nr. 6A, sector 3, A.C. nr. 1073/05.11.2014 ;

- Reabilitare termică (lucrări capitale de creșterea eficienței energetice) – Școala Gimnazială nr. 75 Leonardo da Vinci, Str. Pictor Gheorghe Pătraşcu nr. 55, sector 3, A.C. 1076/05.11.2014;

- Reabilitare termică (lucrări capitale de creșterea eficienței energetice) – Școala Gimnazială nr. 196, Str. Cozla nr. 1, sector 3, A.C. nr. 1075/05.11.2014;

- Reabilitare termică  – Liceul Alexandru Ioan Cuza, Str. Barajul Dunării nr. 5, sector 3, A.C. nr. 1074/05.11.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 112, Str. Pătulului nr. 2, sector 3, A.C. nr. 1072/05.11.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 92, Str. Vlăhița nr. 1A, sector 3, A.C. nr. 988/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Liceul Teoretic Benjamin Franklin, Str. Gh. Tătărăscu nr. 1, sector 3, A.C. nr. 991/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 88, Str. Odobești nr. 3, sector 3, A.C. nr. 991/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 55, Șos. Industriilor nr. 46, sector 3, A.C. nr. 987/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 89, Str. Firidei nr. 2, sector 3, A.C. nr. 986/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 82, Str. Jean Steriadi nr. 17, sector 3, A.C. nr. 990/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Colegiul Tehnic Mihai Bravu, Str. Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, A.C. nr. 995/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Colegiul Tehnic Anghel Saligny, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, A.C. nr. 992/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 80, Cal. Dudești nr. 191, sector 3, A.C. nr. 993/10.10.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 54, Str. Istriei nr. 19, sector 3, A.C. nr. 989/10.10.2014 - data începerii lucrărilor 19.11.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 37, Str. Țiglina nr. 37, sector 3, A.C. nr. 1078/05.11.2014;

- Reabilitare termică  – Școala Gimnazială nr. 78, Şos. Gării Căţelu nr. 50, sector 3, A.C. nr. 1077/05.11.2014.

Urmare controalelor efectuate au fost încheiate 17 procese verbale de control. Pentru pozițiile 1÷16  s-au constatat următoarele neconformităţi:

- Lipsa instrucțiunilor de urmărire în exploatare;

- Lipsa referatelor de prezentare întocmite de proiectanții de specialitate cu privire la modul în care au fost executate lucrările;

și s-au dispus investitorului, respectiv Primăria Sector 3, măsuri care au fost aduse la îndeplinire la termenele stabilite, mai puțin plata cotelor legale de 0,1% și 0,7% datorate I.R.C.B.I.

Totodată, I.R.C.B.I. a efectuat controale de specialitate la autoritatea publică emitentă (PS3), privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizației de construire.

În toate cele 16 PVC-uri întocmite, s-au consemnat neconformități, printre care:

- lipsă raport de audit energetic și certificat de performanță energetică;

- proiectul de arhitectură incomplet și neverificat la cerința E;

- lipsă acord I.R.C.B.I. solicitat prin CU;

Prin procesele verbale de control întocmite, s-au dispus măsuri Arhitectului Șef Sector 3.

S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru toate cele 17 obiective, cu încălcarea prevederilor Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare, privind plata cotelor de 0,1% si respectiv 0,7%.

II. Pentru următoarele  lucrări executate în carosabil din sectorul 4, str. Poiana Florilor, tronson cuprins între bd. Regina Maria și str. 11 iunie, str. Justiției, tronson cuprins între bd. Regina Maria și str. Gramont, str. Poenaru Bordea, str. Aristizza Romanescu ( între str. Verzisori şi str.Avalanşei), str.Frigului, au fost emise autorizaţii de construire de către Primarul General al Municipiului Bucureşti, ulterior recepţiei lucrărilor; pentru  aceste cazuri urmează să fie sesizate organele de urmărire penala.

Atât  lucrările  de pe străzile amintite  mai sus, cât şi cele de pe  străzile: Trivale, Gh. Ionescu, Picturii şi Măriuca, din sectorul 4, s-au executat în baza proiectelor tehnice care nu au avut la bază expertiză tehnică, încalcându-se astfel prevederile art. 21, lit. h) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru aceste 9 străzi, s-au constatat următoarele neconformități:

- începerea lucrărilor nu a fost anunţată la I.R.C.B.I.;

- programul de control al lucrărilor ajunse în faze determinante, nu a fost anunţat la I.R.C.B.I.;

- finalizarea lucrărilor nu a fost anunţată la I.R.C.B.I.;

- recepţia lucrărilor nu a fost anunţată la I.R.C.B.I. și nu s-a solicitat de catre Primăria Sectorului 4 desemnarea unui reprezentant I.R.C.B.I. pentru  participarea  la recepţia lucrărilor;

- cotele legale nu au fost achitate către I.R.C.B.I.

În toate cele 9 cazuri s-a propus sancţionarea dirigintelui de şantier.

Județul Ilfov

Lista de obiective derulate prin programele coordonate/gestionate de MDRAP, aflate pe raza jud. Ilfov cuprinde 37 de obiective, din care 11 sunt recepționate.

„Pod peste râul Sabar pe DC20, oraș Măgurele”

- există documente de calitate până în anul 2010, întocmite de executantul lucrarii. În 2010 acesta a dat faliment iar lucrarea a fost executată de un alt constructor, care nu a predat documentele de calitate beneficiarului.

În cazul lucrărilor de Alimentare cu apă a comunei Vidra-Etapa I, începute în baza autorizaţiei de construire nr.165/167/24.07.1998, care a avut termen de valabilitate până la sfârşitul anului 2000, au fost executate lucrări până la sistarea acestora la sfârşitul anului 2012, dar fără să se poată prezenta autorizaţia de construire de continuare.De asemenea nu au putut fi  prezentate documentele care atestă calitatea lucrărilor executate pe toată perioada, începând cu anul 2000.

La un număr de obiective sunt sistate lucrările de execuție, fără însă să fie prezentat ordinul de sistare emis de investitor, respectiv la:

- Alimentare cu apă sate Creţeşti şi Sinteşti, comuna VidraAlimentare cu apă comuna Vidra-Etapa I;

- Alimentare cu apă sat Căldăraru, comuna Cernica;

- Reţea alimentare apă comuna Clinceni.

CONCLUZII

Ca urmare a controlului tematic, a rezultat că din totalul de 3.929 obiective aflate în evidențele inspectoratelor județene în construcții, la 2.743 de obiective au fost efectuate verificări privind calitatea lucrărilor executate, iar pentru 680 de obiective au fost încheiate diferite documente care atestă neînceperea execuției lucrărilor.

Totodată, din cele 3.929 de obiective aflate în evidență, au fost recepționate 662 de obiective, unele dintre acestea fiind începute anterior controlului tematic.

Din neconformitățile cu grad ridicat de repetabilitate întâlnite, se rețin:

- Nerespectarea caietelor de sarcini;

- Execuția de lucrări fără autorizație de construire sau cu autorizație de construire expirată;

- Neconvocarea reprezentanților ISC la lucrările ajunse în fază determinantă;

- Execuția lucrărilor după proiecte neverificate de verificatori de proiecte atestați, la toate cerințele fundamentale;

- Nerespectarea detaliilor de execuție;

- Neasigurarea verificării execuției lucrărilor prin diriginți de șantier;

- Utilizarea de produse pentru construcții care nu sunt însoțite de certificate de performanță sau agremente tehnice;

- Inexistenţa unei trasabilităţi a produselor puse în operă;

- Lipsa Cărţii tehnice sau aceasta era incompletă;

- Recepționarea lucrărilor cu încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Întrucât în peste 80 de cazuri nu au fost prezentate autorizațiile de construire, în peste 120 de cazuri s-a constatat nerespectarea prevederilor din proiectele tehnice, inspectorii în construcții cu atribuții de control au dispus 73 de opriri de lucrări, 199 de refaceri, 2 consolidări și întocmirea a 127 de expertize tehnice de către experți tehnici atestați. De asemenea, acolo unde au fost constatate încălcări flagrante ale legislaţiei în vigoare, au fost sau urmează să fie sesizate organele de urmărire penală. În anexă este prezentată lista obiectivelor de investiții pentru care au fost întocmite sesizări pentru faptele care constituie infracțiune.

Trebuie menționat faptul că activitatea de monitorizare a obiectivelor de investiții derulate prin PNDL s-a desfășurat folosindu-se întreaga capacitate logistică, tehnică și informatică din teritoriu, chiar dacă personalul cu atribuții de control este foarte redus raportat la toate obiectivele de construcții pentru care ISC exercită, potrivit legii, controlul statului.

- Dintre lucrările derulate de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, amintim cazul obiectivului: “Autostrada Orăștie-Sibiu – Lot 3 – Sector 4”, unde s-au înregistrat alunecări de teren care au afectat lucrările deja executate. Cauza alunecărilor îl reprezintă apa subterană de infiltrație care a provocat degradări ce au dus la închiderea unei porțiuni a lotului 3 al autostrăzii.

La acest obiectiv, încă din 2012 prin procesul verbal de control în etapa de execuție a lucrărilor de construcții nr.126,127,128 şi 129/27.03.2012 ( la punctul 7 de la capitolul Constatări), ISC a precizat că „cercetarea geotehnică nu a fost extinsă în mod corespunzător pentru depistarea, localizarea, precizarea cauzelor şi a modului de manifestare a fenomenelor de instabilitate în cazul amplasamentelor situate în regiuni afectate de aceste fenomene […]. Din studiul Geotehnic rezultă că pe traseul autostrăzii, între km 60+000 și km 65+965, ar exista pământuri încadrate ca Pământuri Sensibile la Umezire, Pământuri cu Umflări şi Contracţii Mari, fenomene de instabilitate (alunecări de teren, sufozie, carst etc.), dar nu localizează precis zonele, unde trebuie efectuate lucrări de îmbunătăţire a terenului, proiectantul, împreună cu verificatorul tehnic de proiecte Af, asumându-şi responsabilitatea în solidar în acest sens”.

Mai precizăm şi faptul că prin referatul nr. 11-11/21.10.2011 întocmit de PFA Tadeus SCHEIN, privind lucrări de prospectare şi investigare de laborator asupra pământurilor, inclusiv studiu geotehnic la amplasament Autostradă Orăştie-Sibiu, Lot 3, Sector 4, se menţionează că „pentru porţiunile de debleu, şi anume în zonele de debleuri adânci, s-a recomandat ca şi soluţie alternativă de asigurare a continuităţii, traseul printr-un tunel rutier” şi că „ În mod obligatoriu proiectantul va ţine cont de recomandările făcute în studiu, privind verificarea stabilităţii taluzurilor ce mărginesc zonele de trasee în debleu, ţinând cont de caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor definite în fişele complexe ale forajelor”.

Deasemenea şi Legea 575/2001, Secţiunea  a V-a,  – Zone de risc natural, Anexa nr.7, la nr. crt. 850 precizează pentru Miercurea Sibiului un grad ridicat de producere a alunecărilor, iar la nr. crt. 854 precizează pentru localitatea Sălişte un grad mediu-ridicat de producere a alunecărilor.

Prin procesul verbal de control în etapa de execuție a lucrărilor de construcții nr. 9120/31.03.2015 încheiat de către Inspectoratul Județean în Construcții Sibiu s-a constatat că lucrările de consolidare la acest  lot  de autostradă sunt executate fără autorizaţie de construire, motiv pentru care a fost transmis spre soluţionare Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, denunţul penal înregistrat cu nr. 36833/10.12.2015.

- Control privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor – au fost efectuate 226 controale privind modul în care sunt respectate de către proprietarii și utilizatorii de construcții, obligațiile de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor. Au fost constatate 389 de neconformități cu grad mare de repetabilitate, care constau în neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidare, lipsa documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități, necompletarea șoi nepăstrarea cărții tehnice conform prevederilor legale, precum și lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă. Au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în cuantum de 94,50 mii lei.

- Control privind implementarea sistemului de management al calității în construcții – au fost efectuate 73 activități de control pentru verificarea gradului de implementare a propriului sistem de management al calității la agenții economici cu activitate în proiectare și execuție. Au fost identificate 105 de neconformități, cele cu grad mare de repetabilitate constând în lipsa de înregistrări privind neconformitățile constatate în timpul verificărilor proprii în șantier precum și soluționarea necorespunzătoare a acestora de către executant în baza soluțiilor elaborate de proiectant, implementarea și certificarea formală a sistemelor de management a calității, lipsa personalului specializat și instruit. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în cuantum de 15,00 mii lei.

### 3.1.2.	Control în domeniul performanței energetice a clădirilor

Au fost efectuate 98 controale privind performanța energetică a clădirilor în scopul aplicării unitare a cerințelor prevăzute de Legea nr. 372/2005, republicată, la clădiri noi și la clădiri existente la care s-au executat lucrări de creștere a performanței energetice, în privința elaborării și afișării certificatelor de performanță energetică, realizarea programelor de inspecție a sistemelor de încălzire și a sistemelor de climatizare. Au fost constatate 71 deficiențe, pentru care au fost dispuse tot atâtea măsuri.

Pe baza semnalărilor primite de la asociațiile profesionale ale auditorilor energetici, în două cazuri s-au constatat, în controalele efectuate, nereguli și neconformități în ceea ce privește efectuarea auditului energetic și întocmirea certificatului de performanță energetică la clădiri, pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Ca urmare, I.S.C. a comunicat M.D.R.A.P. rezultatele controalelor, spre a decide cu privire la prelungirea atestatelor specialiștilor în cauză.

### 3.1.3.	Control în urbanism, amenajarea teritoriului și respectarea disciplinei de autorizare și executare a lucrărilor de construcții

Au fost efectuate 298 controale, parțial programate și în mare măsură ca urmare a petițiilor înregistrate la nivelul inspectoratelor județene, respectiv al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, prin care au fost înregistrate 360 cazuri de încălcare a prevederilor legale pentru care au fost dispuse 357 măsuri și aplicate 65 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 201,00 mii lei.

În urma controalelor s-a constatat că activitatea de eliberare a documentelor de autoritate la nivelul autorităților locale nu se desfășoară în condițiile legii în toate localitățile, neconformitățile născându-se pe fondul fluctuației de personal din compartimentele de urbanism, slaba pregătire profesională a acestora, lipsa de control/coordonare din partea consiliilor județene. Efectele acestor neconformități pot fi eliberarea de autorizații de construire ilegale care pot genera prejudicii solicitanților.

De asemenea, la nivelul autorităților publice din mediul rural, emiterea autorizațiilor se face, în multe cazuri, în baza unor documentații incomplete.

Cele mai importante deficiențe constatate au fost: încălcarea procedurii de emitere a certificatelor de urbanism și a procedurii de emitere a autorizațiilor de construire, neorganizarea sistemului propriu de control precum și nerespectarea cerințelor de proiectare și a competențelor de elaborare a documentațiilor urbanistice.

Au fost constatate încălcări ale prevederilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv execuția de lucrări de construire fără autorizație de construire, pentru care s-a dispus oprirea lucrărilor, expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor executate și obținerea autorizației de construire.

## 3.2.	Activitatea desfăşurată în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții, al stațiilor de producere betoane, mixturi asfaltice, agregate minerale, al laboratoarelor de încercări în construcții și al autorizării  laboratoarelor de încercări în construcții și a diriginților de șantier

Inspectoratul de Stat în Construcţii este desemnat prin HG nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011, ca organ de control pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii.

În îndeplinirea atribuţiei de monitorizare a produselor pentru construcţii introduse pe piaţă, ISC organizează controale inopinate şi punctuale la operatorii economici implicaţi (producători, reprezentanţi autorizaţi, importatori, distribuitori), pentru a verifica dacă acestea corespund prevederilor legislaţiei Uniunii Europene, a actelor normative de aplicare a acesteia şi a celorlalte prevederi normative naţionale.	
Sinteza privind numărul activităților de control efectuate în domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, al laboratoarelor de încercări în construcții, staţiilor de producere betoane, mixturi asfaltice și agregate minerale este prezentată în tabelul următor:

| Domeniul de activitate | Număr activităţi efectuate în Trim. IV-2015 | Număr activităţi efectuate Total în anul 2015 |
| --- | --- | --- |
| DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR DE PRODUCERE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE, AGREGATE MINERALE ȘI AL LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ȘI DIRIGINȚI DE ȘANTIER, Total, din care: | 812 | 2.641 |
| Activităţi de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii | 285 | 1.060 |
| Activităţi de control la staţii de producere betoane, mixturi asfaltice și agregate minerale | 150 | 454 |
| Activităţi de control la laboratoare de analize şi încercări în construcţii | 88 | 459 |
| Activități privind autorizarea laboratoarelor de încercări și a diriginților de șantier | 289 | 663 |

Au fost efectuate un număr de 285 controale în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții și un număr de 150 controale la stațiile de producere betoane, mixturi asfaltice și agregate minerale.

În urma controalelor au fost constatate neconformităţi, dintre acestea principale fiind:

a)	introducerea pe piaţă fără atestarea conformităţii;

b) neconformităţi privind conţinutul dosarului tehnic (ex: lipsă proceduri CPF, proceduri CPF incomplete);

c)	neconformităţi privind existenţa şi modul de aplicare a marcajului CE;

d)	neconformităţi privind informaţiile ce însoţesc marcajul CE;

e)	neconformităţi privind conţinutul declaraţiei de conformitate/performanţă;

f)	neconformităţi privind depozitarea produselor pentru construcții.

Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri prin procesele verbale de control în conformitate cu prevederile legale și au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 60,50 mii lei (14 dintre acestea, în valoare de 56,00 mii lei, au fost aplicate pentru neconformități privind: neaplicarea sistemului de management al calității adoptat, neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin reglementările tehnice, neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor dispuse, cuprinse în actele de control la stațiile de producere betoane).

În cursul trimestrului al IV-lea s-au finalizat controale tematice dispuse anterior, și anume: la utilizatorii (șantiere) produselor din oțel-beton utilizate la realizarea structurilor din beton armat și a structurilor compozite, cu desfășurare în perioada 17.08 - 16.10.2015, respectiv la producătorii de beton utilizat la realizarea structurilor din beton, beton armat și a structurilor compozite (stații de producere betoane), cu desfășurare în perioada 01.09 - 16.11.2015.	
La utilizatorii produselor din oțel-beton utilizate la realizarea structurilor din beton armat și a structurilor compozite, au fost efectuate un număr de 184 de controale (din care 43 s-au efectuat anterior trimestrului al IV-lea).	
La producătorii de beton utilizat la realizarea structurilor din beton, beton armat și a structurilor compozite (stații de producere betoane), au fost efectuate un număr de 160 controale (din care 33 s-au efectuat anterior trimestrului al IV-lea).

La laboratoare de încercări în construcții au fost efectuate 88 activități de control ce includ atât inspecțiile de supraveghere privind menținerea condițiilor avute la autorizare cât și evaluări în vederea autorizării/extinderii/reînnoirii/modificării autorizației, constatându-se un număr de 75 de neconformități, pentru care au fost dispuse 78 de măsuri corective.

- Activitatea de autorizare a laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii și a diriginților de șantier

În trimestrul IV - 2015, Comisia de autorizare a diriginţilor de şantier constituită la nivel I.S.C. a analizat:

    - 667 dosare de autorizare ca diriginte de şantier cu examen;

    - 18 dosare de autorizare în conformitate  cu  prevederile art. 12 lit. b) din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv fără examen;

    - o cerere de recunoaştere a autorizaţiei de diriginte de şantier a unui cetăţean român care deţine un document prin care a fost autorizat să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier emis în Republica Moldova, stat care nu este membru Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cerere respinsă de comisia de autorizare deoarece nu se încadrează în prevederile art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 5 alin. (2) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind recunoașterea documentului care atestă calitatea de diriginte de șantier obținută în statul de origine.

Au mai fost înregistrate un număr de 7 referate de înaintare a proceselor verbale de control și inspecție prin care se sancționează cu avertisment 7 diriginți de șantier.

Au fost emise 258 autorizații de diriginte de șantier pentru candidații care au fost declarați admiși la sesiunea de examinare desfășurată în perioada 15.06 – 19.06.2015 și 22 autorizații de diriginte de șantier în conformitate  cu  prevederile art. 12 lit. b) din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv fără examen.

În perioada 2-6 noiembrie 2015 s-a desfășurat sesiune de examinare în vederea autorizării ca diriginte de șantier.

La nivelul întregii ţări au participat un număr de 444 candidați care au susţinut un număr de 532 examene. Au absentat la toate examenele la care au fost acceptați să participe un număr de 20 de candidați iar un număr de 3 candidați au absentat la unul sau mai multe examene. Unui candidat i s-a anulat lucrarea de examen. Au solicitat reprogramarea pentru sesiunea următoare un număr de 32 de candidaţi din care 22 înainte de începerea sesiunii de examinare şi 10 care au absentat la unul sau mai multe examene.

La această sesiune s-a realizat, la nivel centralizat, o pomovabilitate de 54,50 %.

Comisia de autorizare a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, organizată la nivel I.S.C., a analizat  în cursul trimestrului IV-2015 un număr de 68 de dosare, din care:

    - 21 dosare de autorizare;

    - 15 dosare de reînnoire autorizații;

    - 1 dosar de reînnoire autorizație cu modificare juridică – modificare adresă sediu social societate;

    - 6 dosare de reînnoire autorizații cu extindere domeniu autorizat;

    - 10 dosare de extindere autorizaţii existente dintre care unul cu modificare șef laborator;

    - 7 dosare modificare autorizaţii din punct de vedere juridic;

    - 7 de dosare de evaluare a unor noi şefi de laborator ;

    - 1 dosar de deschidere de laboratoare mobile aparţinând unor  laboratoare de grad I sau II autorizate de I.S.C.;

În cursul trimestrului IV au fost emise: 21 autorizaţii noi; 10 anexe pentru extinderi profiluri/încercări laboratoare existente autorizate; 6 anexe la autorizaţii pentru reînnoire şi extindere profiluri/încercări laboratoare existente autorizate; 15 anexe la autorizaţii pentru reînnoire autorizaţii existente; 	7 autorizaţii pentru modificarea autorizaţiilor existente, pe perioada de valabilitate a acestora, ca urmare a schimbărilor survenite în structura laboratoarelor din punct de vedere juridic; 1 autorizație pentru modificarea autorizației reînnoite ca urmare a schimbărilor survenite în structura laboratoarelor din punct de vedere juridic; 1 anexă la autorizații pentru extindere profiluri/încercări laboratoare mobile existente autorizate.

Un număr de 4 laboratoare au notificat încetarea activității, dintre care și un laborator mobil.

## 3.3.	Activitatea desfășurată în domeniul avizării lucrărilor publice și acorduri

Sinteza privind numărul activităților efectuate în domeniul avizării lucrărilor publice și acorduri este prezentată în tabelul următor:

| Domeniul de activitate | Număr activităţi efectuate în Trim. IV-2015 | Număr activităţi efectuate Total în anul 2015 |
| --- | --- | --- |
| C. AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACORDURI, Total, din care: | 8.769 | 33.093 |
| Avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii finanţate din fonduri publice | 313 | 686 |
| Avizarea programelor de control al lucrărilor ajunse în faze determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor de construcţii | 4.545 | 15.828 |
| Emitere acorduri pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor | 3.911 | 16.579 |

  - Potrivit Ordinului comun MDLPL – ISC nr. 726/549/2007, din punct de vedere tehnic, documentațiile tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții noi care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, ai căror indicatori tehnico – economici se aprobă de Guvern, în condițiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentațiile tehnico – economice aferente lucrărilor de intervenții la construcții existente, finanțate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislația în vigoare prevede organizarea de licitații deschise. În aceste condiții, au fost analizate 313 documentații. 	
S-au emis 149 avize, s-au formulat 88 adrese prin care s-au solicitat completări şi refaceri la documentaţiile înregistrate. Au fost reanalizate, ca urmare a completărilor primite, un număr de 66 documentații, iar un număr de 10 documentații au fost retrase.

  - La nivelul inspectoratelor județene în construcții au fost analizate 4.545 programe de control a lucrărilor ajunse în faze determinante pentru rezistența și stabilitatea lucrărilor de construcții, stabilite de proiectanți și s-au avizat 4.517 programe.

  - La nivelul inspectoratelor județene și regionale au fost analizate 3.911 documentații tehnice depuse pentru emiterea de acorduri pentru intervenții asupra construcțiilor existente precum și la cele noi, în situațiile în care acestea pot induce influențe asupra construcțiilor existente. În 2.771 cazuri a fost emis  acordul I.S.C., iar în 1.140 cazuri fie nu s-a emis acordul fie documentațiile au fost restituite în vederea refacerii, datorită în principal următoarelor deficiențe: documentații neavizate de expertul tehnic atestat sau verificatorul de proiecte, memorii tehnice care nu tratează în detaliu lucrările ce urmează a fi executate, unele expertize tehnice nu sunt întocmite potrivit prevederilor normativului P100 – 3, respectiv nu sunt tratate corespunzător elementele de fundare, neîncadrarea construcției în clasa de risc seismic înainte și post execuție, nu se face referire la influența lucrărilor ce urmează a fi executate asupra construcțiilor învecinate sau a construcției în ansamblu, neconcordanțe între scopul declarat de investitor în certificatul de urbanism și documentația prezentată, documentațiile conțin în bibliografie acte normative abrogate, ș.a.

## 3.4.	Activitatea de soluționare a petițiilor

Activitatea de soluționare a petițiilor și a solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a necesitat analizarea conținutului unui număr de 2.358 sesizări pentru care, după caz, s-a dispus asupra redirecționării către alte instituții ale statului abilitate în soluționarea acestora, asupra efectuării de controale în domeniul de competență pentru verificarea aspectelor sesizate, activități care au redus capacitatea de efectuare a controalelor programate.

## 3.5.	Activitatea de participare în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor

Potrivit prevederilor HG nr. 273/1994 privind Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare reprezentanții ISC participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de investiții, indiferent de sursa de finanțare, de forma de proprietate sau de destinație și în mod deosebit la construcțiile din categoria de importanță excepțională, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranței, destinația, modul de utilizare, complexitatea și volumul lucrărilor care fac obiectul recepției. În cursul trimestrului IV - 2015, inspectorii în construcții din cadrul inspectoratelor județene și Inspectoratul în construcții al municipiului București au participat în 2.011 de comisii de recepție. În 83 de cazuri s-a recomandat amânarea recepției, iar în 8 cazuri respingerea acesteia.

## 3.6.	Alte activități specifice desfășurate

  - Actualizarea procedurilor privind exercitarea activităților de control, de către inspectorii în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, ca urmare a prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, astfel încât aceste proceduri să fie în concordanță cu modificările și completările aduse actului normativ în cauză.

  - Elaborarea unor proceduri noi, necesare exercitării noilor atribuții instituite de modificarea cadrului legislativ (astfel, a fost elaborată și este în curs de aprobare Procedura de autorizare și exercitare a dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții).

  - Prin republicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, s-a procedat la modificarea și completarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 și a Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca după avizarea acestora în cadrul ISC, să fie înaintate spre aprobare.

  - Analizarea, verificarea și actualizarea unor propuneri de acte legislative din domeniul construcțiilor.

  - Ca urmare a obligației executanților, administratorilor și utilizatorilor de a comunica în termen de 24 de ore producerea de accidente tehnice la construcțiile aflate în execuție sau în exploatare, au fost înregistrate 8 accidente tehnice la construcții în execuție și 11 accidente tehnice la construcții aflate în exploatare (din care 2 produse de incendii și 4 de explozii).

  - Operarea datelor în sistemul informatic destinat managementului activității ISC și gestionării proceselor de lucru, capabil să furnizeze date și informații necesare luării deciziilor de către conducerea ISC.

  - Participări în Comitetul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru avizarea, în vederea aprobării  documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții – construcții noi și extinderi, precum și intervenții, inclusiv în primă urgență, la construcții existente – din domeniul de activitate al M.D.R.A.P., finanțate integral sau parțial din fonduri publice precizate conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte documentații privind activitatea M.D.R.A.P., după caz.

  - Participări în comisiile de avizare a agrementelor tehnice, constituite la nivelul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcții.

- Participări în comitetele tehnice de specialitate ale M.D.R.A.P.  pentru analizarea și avizarea de reglementări tehnice.

- Participări la constatarea pagubelor produse ca urmare a calamităților naturale (inundații, alunecări de teren etc.): în perioada de referință au fost înregistrate 6 evenimente produse de fenomene naturale; 5 cutremure de mică intensitate, fără afectări ale construcțiilor.

  - Pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de altă natură, necesare restabilirii stării de normalitate, Comitetul pentru situaţii de urgenţă organizat la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii, ca parte a Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, a asigurat funcţiile de sprijin pentru managementul situaţiilor de urgenţă din domeniile de competență și responsabilitate avute privind:

    - monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice construcţiilor, precum şi a efectelor negative asupra acestora;

    - verificarea efectuării lucrărilor publice şi inginereşti, de reabilitare la construcţii, instalaţiile şi amenajările afectate sau avariate ca urmare a producerii de calamități naturale, evaluare rapidă a stabilităţii structurilor în vederea stabilirii măsurilor de intervenţie în prima urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care constituie un pericol public, participând în comisiile mixte de verificare a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice, inundații, alunecări de teren, seisme.

## 3.7.	Factori care afectează structura și numărul activităților de control cuprinse în programul de activitate aprobat de conducerea ISC

Activitățile de control efectuate în cursul trimestrului IV al anului 2015 nu au acoperit în totalitate structura și numărul activităților de control programate, situație generată în principal de următorii factori:

Factori externi:

  - Nerespectarea graficului de execuție a obiectivelor de investiții de către antreprenori datorită unor situații neprevăzute, care au condus la oprirea temporară a lucrărilor, la modificări de soluții tehnice, la sistări ale finanțărilor etc.

  - Sistarea lucrărilor la obiective cuprinse în programul de control aprobat.

  - Întreruperea temporară sau definitivă a activității unor stații de producere betoane, mixturi asfaltice, agregate minerale sau laboratoare de analiză și încercări în construcții.

  - Numărul mare al petițiilor adresate I.S.C.

Factori interni:

  - Personal insuficient.

  - Incapacitate temporară de muncă a unor inspectori.

  - Circuitul complicat al documentelor.

  - Controale punctuale dispuse de conducătorii ierarhic superiori.

  - Disfuncționalități multiple și majore ale Sistemului informatic de management al activității, care duc la prelungirea nejustificată a timpului de prelucrare a documentelor.

  - Implicarea inspectorilor în activități de altă natură decât cele specifice ingineriei  construcțiilor.

  - Permisivitatea în efectuarea activităților de control privind asigurarea disciplinei în construcții - activități aflate în competența structurilor de specialitate constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale.

  - Restrângerea doar la nivelul inspectoratelor regionale în construcții a activităților de control în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, respectiv controale la autoritățile publice județene și locale privind condiţiile de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului, legalitatea emiterii certificatelor de urbanism și a  autorizațiilor de construire.

  - Lipsa unui instrument informatic care să permită gestionarea cotelor de 0,1% și 0,5% și corelarea plăților efectuate de către investitori cu obiectivele de investiții.

# Capitolul 4
PRIORITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

- Inițierea, alături de structurile de specialitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu structurile tehnice permanente în domeniul construcțiilor, a unui demers de revizuire a legislației primare în domeniul construcțiilor (Legea nr. 10/1995, Legea nr. 50/1991, Legea nr. 350/2001, Legea nr. 372/2005) în sensul codificării, într-un singur act normativ a normelor juridice din domeniu.

- Asigurarea suportului necesar elaborării/actualizării cadrului normativ secundar în domeniu, respectiv inițierea de propuneri legislative pe baza cazuisticii întâlnite în procesul de exercitare a controlului de stat în domeniile de competență.

- Punerea în aplicare a Planului Sectorial de Integritate la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcții privind prevenirea corupției prin remedierea vulnerabilităților și implementarea sistematică a măsurilor preventive, creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise, respectiv de creștere a gradului de educație anticorupție și combaterea corupției prin acțiuni de instruire profesională și formare continuă a personalului și de consolidare a mecanismelor de control administrativ și sancționare a cazurilor constatate de încălcare a standardelor de etică și de conduită.

- Elaborarea unei proceduri operaționale / instrucțiuni privind intervenţia operativă în toate cazurile producerii unor accidente tehnice la construcţii aflate în exploatare sau în execuție, pentru impunerea măsurilor de limitare a utilizării construcţiilor care pot constitui un pericol public la adresa sănătății şi vieţii cetăţenilor, pentru izolarea zonelor afectate şi expertizarea tehnică a construcţiilor în vederea stabilirii deciziei de intervenţie.

- Mediatizarea cazurilor deosebite de nerespectare a legislaţiei în domeniu, pentru diminuarea fenomenului de indisciplină în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii, precum şi pentru prevenirea accidentelor, asigurarea calităţii construcţiilor, inclusiv prin înlăturarea neconformităţilor şi menţinerea pe toată durata de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate.

- Supunerea spre aprobare prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice a Procedurii de emitere a acordului pentru intervenții în timp la construcții existente ca urmare a modificărilor și completărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.

- Actualizarea procedurilor de control la autorităţile publice locale şi judeţene din domeniul de competență al ISC.

- Elaborarea procedurii de control în proiectare.

- Preluarea, la nivelul inspectoratelor județene în construcții a atribuțiilor de control în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, precum și a celor de verificare la autoritățile administrațiilor publice județene și locale a organizării și exercitării controlului propriu privind disciplina în construcții.

- Urmărirea centralizată, cu ajutorul unui instrument informatic, a încasării cotelor legale și întocmirea adeverințelor privind confirmarea încasării acestora.

- Instruirea personalului cu atribuții de control pentru aplicarea unitară a procedurilor de control aprobate.

- Redimensionarea numărului de inspectori din structurile teritoriale de control, pe domenii și specialități de control și în raport cu numărul obiectivelor de construcții aflate în evidența acestora, complexitatea, categoria de importanță a acestora, prioritățile impuse prin programele naționale de dezvoltare a infrastructurii.

ANEXA nr. 2

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL

DESFĂŞURATE ÎN TRIMESTRUL IV - 2015

A. 	ACTIVITĂŢI DE CONTROL ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI, AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

| 56 | activităţi de control în proiectare |
| --- | --- |
| 5.065 | activităţi de control în execuţie |
| 226 | activităţi de control privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor |
| 73 | activităţi de control privind implementarea sistemului de management al calităţii |
| 98 | activităţi de control în domeniul performanței energetice a clădirilor |
| 275 | activităţi de control în domeniul autorizării executării lucrărilor |
| 23 | activităţi de control în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului |

B.  ACTIVITĂŢI DE CONTROL ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU

CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR DE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE ȘI DE PRODUCERE AGREGATE, AL LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

| 285 | activităţi de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii |
| --- | --- |
| 150 | activităţi de control la staţii de betoane, mixturi asfaltice și de producere agregate |
| 88 | activități de control la laboratoare de analize și încercări în construcții |

ANEXA nr. 3

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL

DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2015

A. 	ACTIVITĂŢI DE CONTROL ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI, AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

| 313 | activităţi de control în proiectare |
| --- | --- |
| 17.576 | activităţi de control în execuţie |
| 1.218 | activităţi de control privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor |
| 449 | activităţi de control privind implementarea sistemului de management al calităţii |
| 613 | activităţi de control în domeniul performanței energetice a clădirilor |
| 906 | activităţi de control în domeniul autorizării executării lucrărilor |
| 94 | activităţi de control în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului |

B.  ACTIVITĂŢI DE CONTROL ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU

CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR DE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE ȘI DE PRODUCERE AGREGATE, AL LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

| 1.060 | activităţi de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii |
| --- | --- |
| 454 | activităţi de control la staţii de betoane, mixturi asfaltice și de producere agregate |
| 459 | activități de control la laboratoare de analize și încercări în construcții |

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA CONTROL ȘI INSPECȚIE EFECTUATĂ TRIMESTRIAL ÎN ANUL 2015 ȘI TOTAL CUMULAT ÎN ANUL 2015 DATE REFERITOARE LA ARIA DE ACTIVITATE Trimestrul I 2015 Trimestrul II 2015 Trimestrul III 2015 Trimestrul IV 2015 1 OBIECTIVE DE INVESTIŢII Număr obiective de investiţii în evidenţă 39,705 50,240 53,863 63,200 din care: a) investiţii publice realizate cu fonduri interne 6,246 9,443 6,804 7,962 b) investiţii publice realizate cu fonduri externe 2,733 3,222 4,085 4,910 c) investiţii cu capital privat 30,726 37,575 42,974 50,327 2 OPERATORI ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN CONSTRUCŢII Număr de societăţi comerciale, instituţii, persoane fizice etc., cu activitate de construcţii în evidenţă 10,237 10,205 8,501 8,375 din care cu: a) activitate de proiectare 3,166 3,116 3,073 3,051 b) activitate de execuţie 7,071 7,089 5,428 5,324 3 STAŢII DE BETOANE, MORTARE, MIXTURI ASFALTICE SI AGREGATE MINERALE Număr de staţii în evidenţă 2,045 1,990 2,017 2,086 din care: a) staţii de betoane, mortare 873 853 864 913 b) staţii de mixturi 323 310 313 324 c) staţii de producere a agregatelor minerale 849 827 840 849 4 LABORATOARE DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII Număr de laboratoare în evidenţă 953 887 912 903 din care: a) laboratoare gradul I 62 60 61 64 b) laboratoare gradul II 599 600 607 599 c) laboratoare gradul III 292 227 244 240 5 OPERATORI ECONOMICI CU ACTIVITATE PRIVIND INTRODUCEREA/PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAŢĂ A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII Număr operatori economici în evidenţă 3,240 3,183 3,129 3,080 a) nr. producători/fabricanți 1,207 1,135 1,129 1,085 b) nr. reprezentanţi autorizaţi 104 98 121 128 c) nr. importatori 203 203 234 229 d) nr. distribuitori 1,726 1,747 1,645 1,638 6 CONSTRUCŢII ÎN EVIDENŢĂ LA CARE SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE SPECIALĂ DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR ÎN TIMP Număr de obiective (total) 177 295 201 263 7 UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE Categorii de unităţi administrativ-teritoriale: a) judeţene 41 41 41 41 b) municipale 103 103 103 103 c) orăşeneşti 217 217 217 217 d) comunale 2,861 2,861 2,861 2,861 DATE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ Trim. I 2015 Trim. II 2015 Trim. III 2015 Trim. IV 2015 Total an 2015 NUMĂRUL TOTAL DE ACTIVITĂȚI 13,807 17,210 19,446 19,766 70,229 Număr total de deficienţe constatate 5,258 4,956 3,920 4,483 18,617 Număr total de măsuri dispuse 5,242 4,940 3,955 4,536 18,673 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 362 451 491 457 1,761 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 369.56 493.67 815.43 1,676.75 3,355.41 A ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI ȘI AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Număr total de controale 4,482 5,406 5,465 5,816 21,169 Număr total de deficienţe constatate 4,727 4,335 3,347 3,619 16,028 Număr total de măsuri dispuse 4,703 4,277 3,302 3,616 15,898 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 355 443 482 441 1,721 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 340.61 475.37 804.04 1,616.25 3,236.27 A1 ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII Număr total de controale 4,017 4,973 5,146 5,420 19,556 Număr total de deficienţe constatate 4,212 3,742 2,962 3,188 14,104 Număr total de măsuri dispuse 4,212 3,742 2,962 3,188 14,104 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 322 385 429 376 1,512 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 288.11 360.57 666.44 1,415.25 2,730.37 A1.1 ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN PROIECTARE, VERIFICARE, EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII Număr total controale 123 88 46 56 313 Număr total de deficienţe constatate 201 151 62 121 535 Număr total de măsuri dispuse 201 151 62 121 535 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 10 9 6 9 34 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 4.10 4.87 7.37 47.50 63.84 A1.2 ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN EXECUŢIE Număr total controale 3,195 4,444 4,872 5,065 17,576 din care faze determinante 1,383 2,202 2,623 2,895 9,103 Număr total de deficienţe constatate 2,878 2,879 2,563 2,573 10,893 Număr total de măsuri dispuse 2,878 2,879 2,563 2,573 10,893 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 294 359 409 348 1,410 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 259.26 339.93 635.30 1,258.25 2,492.74 A1.3 ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR Număr total de controale 482 335 175 226 1,218 Număr total de deficienţe constatate 785 530 266 389 1,970 Număr total de măsuri dispuse 785 530 266 389 1,970 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 17 15 14 16 62 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 23.20 12.67 23.77 94.50 154.14 A1.4 ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII Număr total de controale 217 106 53 73 449 Număr total de deficienţe constatate 348 182 71 105 706 Număr total de măsuri dispuse 348 182 71 105 706 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 1 2 0 3 6 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 1.55 3.10 0.00 15.00 19.65 A2 ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR Număr total de controale 227 180 108 98 613 Număr total de deficienţe constatate 230 187 91 71 579 Număr total de măsuri dispuse 230 187 91 71 579 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 2 1 2 - 5 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 1.00 0.50 10.00 - 11.50 A3 ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Numărul total de controale 238 253 211 298 1,000 Număr total de deficienţe 285 406 294 360 1,345 Număr total de măsuri dispuse 261 348 249 357 1,215 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 31 57 51 65 204 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 51.50 114.30 127.60 201.00 494.40 A3.1 ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND AUTORIZAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Număr total controale 212 231 188 275 906 Număr total de deficienţe constatate 263 370 260 335 1,228 Număr total de măsuri dispuse 232 310 207 322 1,071 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 30 56 51 63 200 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 50.50 113.30 127.60 199.00 490.40 A3.2 ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMUL Număr total controale 26 22 23 23 94 Număr total de deficienţe constatate 22 36 34 25 117 Număr total de măsuri dispuse 29 38 42 35 144 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 1 1 0 2 4 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 1.00 1.00 0.00 2.00 4.00 B ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR DE PRODUCERE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE ȘI AGREGATE MINERALE, AUTORIZARE LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI ŞI DIRIGINŢI DE ŞANTIER Număr total de activități 514 519 796 812 2,641 Număr total de deficienţe constatate 531 621 573 864 2,589 Număr total de măsuri dispuse 539 663 653 920 2,775 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 7 8 9 16 40 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 28.95 18.30 11.39 60.50 119.14 B1 ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII Număr total de controale 298 225 252 285 1,060 Număr total de deficienţe constatate 250 214 296 421 1,181 Număr total de măsuri dispuse 289 271 364 466 1,390 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 5 2 2 2 11 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 27.80 13.50 1.50 4.50 47.30 B2 ACTIVITATEA DE CONTROL LA STAȚII DE PRODUCERE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE, AGREGATE MINERALE ȘI LA BAZE DE PRODUCȚIE Număr total de controale 77 126 101 150 454 Număr total de deficienţe constatate 153 252 186 368 959 Număr total de măsuri dispuse 151 246 186 376 959 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 2 5 7 14 28 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 1.15 4.50 9.89 56.00 71.54 B3 ACTIVITATEA DE CONTROL LA LABORATOARE DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII Număr total de controale 98 151 122 88 459 Număr total de deficienţe constatate 128 155 91 75 449 Număr total de măsuri dispuse 99 146 103 78 426 Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate 0 1 0 - 1 Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei) 0.00 0.30 0.00 - 0.30 B4 ACTIVITATEA PENTRU AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ȘI A DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER Număr total autorizații eliberate, din care: 39 17 318 289 663 Număr autorizații pentru laboratoare de încercări 20 15 38 29 102 Număr autorizații pentru diriginți de șantier 17 2 280 260 559 Număr sancțiuni aplicate, din care: 2 - 3 - 5 Suspedare autorizații diriginți de șantier 1 - 2 - 3 Anulare autorizații diriginți de șantier 1 - 1 - 2 C AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ȘI EMITERE ACORDURI Număr total activități 6,490 8,348 9,486 8,769 33,093 C1 AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTIŢII FINANŢATE DIN FONDURI PUBLICE Număr total activități 130 31 212 313 686 Număr avize emise 7 - 25 149 181 Număr documentaţii retrase 42 4 8 10 64 C2 AVIZAREA PROGRAMELOR DE CONTROL AL LUCRĂRILOR AJUNSE ÎN FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENŢA ŞI STABILITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Număr total activități 2,570 3,970 4,743 4,545 15,828 Număr programe avizate 2,540 3,942 4,720 4,517 15,719 Număr programe respinse 30 28 23 28 109 C3 EMITERE ACORDURI PENTRU INTERVENŢII ÎN TIMP ASUPRA CONSTRUCŢIILOR Număr total activități 3,790 4,347 4,531 3,911 16,579 Număr acorduri emise 2,763 3,123 3,253 2,771 11,910 Număr documentaţii pentru emitere acorduri respinse 1,027 1,224 1,278 1,140 4,669 D ACTIVITATEA PENTRU SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR ȘI A SOLICITĂRILOR DE INFORMAȚII ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC Număr activități pentru soluționarea petițiilor 1,520 2,031 2,298 2,290 8,139 Număr activități pentru soluționarea solicitărilor de informaţii în baza Legii nr. 544/2001 67 62 68 68 265 E ACTIVITATEA DE PARTICIPARE ÎN COMISIILE DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Număr total activități 734 844 1,333 2,011 4,922 Număr recepții încheiate cu propunerea de acceptare 705 810 1,297 1,920 4,732 Număr recepții încheiate cu propunerea de amânare 28 33 32 83 176 Număr recepții încheiate cu propunerea de respingere 1 1 4 8 14